## Slide 1: 例10： 二极管检波电路如图（a），(b)，二极管的导通电阻=80Ω,=0, R=5kΩ,C=0.01μF, CC=20μF,=10 kΩ, 若输入：（1）=1.5cos2π×465×t(v) （2）=1.5(1+0.7 cos4π×t )cos2π×465×t(v) 试分别求，,，判断是否产生负峰切割失真和惰性失真
图（a） 图（b）
C
C

## Slide 2
解：对图（a）
当=1.5cos2π×465×t(v)，是等幅波
θ= = =0.532rad=
=cosθ=0.862
=×0.862=1.293(v)
=2.5kΩ
是等幅波，∴m=0
不产生惰性失真条件≤ 永远成立，不失真。
不产生负峰切割失真条件m≤ 对于（a）=R
条件成立，不产生负峰切割失真。

## Slide 3
（2）=1.5(1+0.7 cos4π×t )cos2π×465×t(v)
因为电路不变，θ不变。 因此=0.862
==0.862×1.5(1+0.7 cos4π×t )(v)
=1.293+0.905 cos4π×t(v)
=2.5kΩ(电路不变)
判断惰性失真：
RCΩ=5××0.01×4π×=0.628
==1.02
≤，不产生惰性失真
判断负峰切割失真：
=R ∴同上不产生负峰切割失真

## Slide 4
对图（b）
（1）当=1.5cos2π×465×t(v)
不变同 =cosθ=0.862
=×0.862=1.293(v)
=2.5kΩ
判断惰性失真：
当m=0时 RCΩ≤ 不产生惰性失真
判断负峰切割失真：
m≤成立，因此不产生负峰切割失真
（2）=1.5(1+0.7 cos4π×t )cos2π×465×t(v)
=cosθ=0.862
==0.862×1.5(1+0.7 cos4π×t )(v)
=1.293+0.905 cos4π×t(v)
cos4π×t

## Slide 5
=2.5kΩ
判断惰性失真：
RCΩ=0.628
=1.02
因为RCΩ≤ 因此不产生惰性失真;
判断负峰切割失真：
=5K =5K/110K=3.33 K
= =0.667＜m=0.7
产生负峰切割失真
m＜0.667 不产生失真
m=0.7＞0.667 产生失真。

## Slide 6
例11：
已知 =2(1+0.3cos2π×t )cos2π×t(v)
=80Ω,=0,
试求：(1)，， (2)检波输入电阻
如图C所示
图（C）
10k

## Slide 7
解：A:检波输出电压 ，传输系数=cosθ
θ= = =0.525rad=
=cosθ=0.865
===1.73+0.519 cos2π×t(v)
求：
直流是分压，为1.73=1.56（v）
交流是和∥分压，
交流=0.519 cos2π×t(v) ×
=0.448 cos2π×t(v)
因此
=1.56+0.448cos2π×t(v)
=(交流)=0.448cos2π×t(v)
（2）（）=（0.51+4.7）=2.605 kΩ

## Slide 8
例12： 知：
放大器的谐振频率， ,Q0=80 , N13=10, N12=4, N45=5。
晶体管： gie=2860s，Cie=18pF；goe=200 . Coe=7pF;|yfe|=45ms;
，yre=0. 二极管导通电阻 rd=100,Vbz=0.
图（D）

## Slide 9
其他参数如上图（D）所示。
若：
试求检波器的输出电压 =？
本题：是一个放大检波电路。考虑检波的等效输入电阻Rid的应用和检波器的计算。（即先求u45的表达式，是一个调幅信号）
解：

## Slide 10
计算：g0= 是L31的空载损耗电导。
= ;
gΣ (Rid=) ;
=461.8()
|Au0|=
所以 ：||=|Au0|

## Slide 11
(2) 检波的计算。

## Slide 12
(2) 检波的计算。