## Slide 1: 7 反馈控制电路与频率合成技术 P264 P284 P293 Feedback controlled circuits and frequency-synthesis techniques
在通信电子设备中，广泛使用各种反馈控制电路来
提高稳定性。反馈控制电路的原理组成：
比较信号控制输出信号，接近参考信号。
三大类：
AGC：自动增益控制，控制执行元件中的电压或电流， 保持输出幅度稳定；
Automatic Gain Control
AFC：自动频率控制，保持输出频率的稳定；
Automatic Frequency Control
APC：自动相位控制，用于锁定相位。
Automatic Phase Control
旧图9-1
P264 P284 P293

## Slide 2: 7.1 自动增益控制电路 (自动电平控制) P264 P285 P294 （AGC Automatic gain control)
AGC：根据信号的变化，控制前级通路的增益，使输出稳定，检波后的信号即可是标准的。
即当输入信号较强时，通过AGC使接收机增益降低，而当输入信号较弱时通过AGC使接收机增益提高。
控制方法：控制yfe ，而yfe又和静态电流Ie0 有关，所以控制Ie0 。
反向AGC： Ie0较小时， Ie0 , yfe 为反向；
正向AGC： Ie0较大时， Ie0 , yfe 为正向。
P265 P285 P294
正向传输导纳yfe与静态工作电流Ie0的关系 旧教材P372
7.1.1 AGC原理

## Slide 3: 7.1 自动增益控制电路（AGC)
控制Ie0：把AGC电压加到基极或发射极上。
NPN管：采用反向AGC，控制电压为负极性，
外来信号  控制电压负向  Ie0  。
反向AGC：控制效果好，但信号太强时，易使放大管工作在截止区而失真，所以反向AGC适用于输入信号幅度不大的场合。
专用AGC管：3DG80、3DG84等
特点： yfe与Ie0 的变化陡峭，线性度好。
当然，也可以使用正向AGC控制法。

## Slide 4: 7.1 自动增益控制电路（AGC)
简单AGC的缺点：控制范围小，一有信号就起控，造成灵敏度低。为保证接收机在接收弱信号时具有最大增益，采用延迟式AGC。
ui >UR：AGC起作用；ui <UR ：AGC不起作用。
旧P374
7.1.2 AGC应用
P266 P286 P295
P266 P286 P295

## Slide 5: 7.2 自动频率控制AFC Automatic Frequency Control
7.2.1 AFC 原理 P287 P298
原理：控制振荡器的振荡频率达到一定的频率稳定度。
fs为标准频率，例如发射的标准频率。
当f0=fs时，f(t)=0  uD(t)=0: 此时压控振荡器的频率无需调整控制；
当f0fs时，f(t)  0 uD(t)  0:经低通滤波器得到直流控制电压，控制参数变化（例如变容二极管）。
当f0fs =fmin时，AFC 便停止，此时电路进入锁定状态。
压控振荡器输出f0 + fmin ；
fmin称作剩余频差，希望越小越好。
旧P375

## Slide 6: 7.2.2 AFC 应用举例
1. 用于稳定接收机的中频 IF Intermediate frequency
(1) 调幅接收机中 AFC 系统方框图——本振频率微调：
中放在超外差机中对选择性和灵敏度起重要作用。
为了充分发挥中放的选择性和增益，要求中频稳定。
普通收音机加了限幅鉴频器、低通和VCO。
采用了AFC，可以减小中放的带宽，有利于提高选择性和灵敏度。
发射机的中心频率稳定，但是接收机的本振稳定度相对较低。
P267 P287 P296

## Slide 7: 7.2.2 AFC 应用举例
本振产生f0  中频 fI+ f0。
本振变化较慢，输入信号变化较快，加低通滤波器LPF ，(LPF的低频端频率大于本振的变化频率)取出本振变化引起的中频变化量。
由于调频FM接收机本身有鉴频，不需外加。低通滤波器 LPF 去除解调的音频信号，只取出反映中频频率偏差的直流分量，控制本振频率稳定。
(2) 调频接收机 AFC 系统方框图：
胡见堂教材

## Slide 8: 7.2.2 AFC 应用举例
2. 用于稳定调频发射机的频率：
调频发射：为使调频信号有较大的频偏，又有稳定的中心频率，采用 AFC；
晶振：标准信号源f0 ，调频振荡器中心频率fc ，鉴频器中心频率（f0－fc）。
当变频振荡器的中心频率在外界因素作用下发生漂移时，混频输出f0－fc （频差）也变化，鉴频器的输出电压发生变化，
低通滤波器滤除鉴频器中的调制信号成分，即通常fc的漂移变化小于调制信号的频率范围。取出缓慢变化的直流电压，改变fc的频率。
所以采用 AFC，使调频振荡器的中心频率的稳定度与晶振接近，
而晶振进行调频振荡频偏太小。
P270 P290 P299

## Slide 9: 7.2.2 AFC 应用举例
3. 调频负反馈解调器
AFC 可以作为调频信号的解调电路，其组成如下图：
限幅鉴频器输出调频波中的调制信号，它和噪声一起经环路滤波后再对压控振荡器调频。
其优点是减小了中频带宽，提高了信噪比（见下页）。
P270 P290 P299

## Slide 10: 7.2.2 AFC 应用举例
为了使调制信号能
顺利通过环路滤波，环路滤波器的带宽必须足够宽，这样，压控振荡器的输出是受调制信号和噪声调制的调频波，即: 使压控振荡器的频率跟踪输入调频波频率的瞬时变化，使中频信号的频偏比输入调频波小许多（调频指数变小），这样就可以减小中频放大器的带宽，提高鉴频器输入端的信噪比，改善门限性能。
这是一种缩小调频带宽的方法。
为什么减小中频放大器的带宽，提高鉴频器输入端的信噪比?

## Slide 11: 7.3 APC 原理 锁相环路（PLL：Phase Locked Loops） (P291 P300)
锁相环路(PLL)是一个相位负反馈系统，它可以实现被控振荡器振荡信号的相位对输入信号相位的跟踪。同时，锁相环路对噪声有很好的过滤作用。
锁相环可用于：频率合成、滤波、频率调制与解调、信号检测等。
它在通信、雷达、自动控制、遥测、遥控中应用广泛。

## Slide 12: 7.3.1 锁相环路的基本原理 P291 P300
由鉴相器 PD (Phase Detector)、LF环路滤波器(Loop Filter)和压控振荡器VCO（Voltage controlled Oscillator）组成：
VCO 的振荡 f 由于不稳定因素发生变化时，必然产生相应的相位变化，与输入参考信号fR的稳定相位比较，使鉴频器输出一个误差电压vd(t)，它和相位误差有关系（如比例关系）。
P271 P291 P300
图中： vd(t)误差电压； vi(t) PLL的输入电压；
vc(t) VCO的输入电压或控制电压；vo(t)输出电压；
i输入角频率； o VCO输出角频率

## Slide 13: 7.3.1 锁相环路的基本原理 P291 P300
vd(t)经滤波得控制电压vc(t) ，使 VCO 的o 回到稳定值上。
o 的稳定度由i 决定，二者瞬时相位差是常数0，此时为锁定状态。
输入信号和输出信号的频率差（瞬时频差）为： (t) = i  o
则瞬时相位差为：
其中， 0 为初始相位
仍然可以得到： o = i
（10-10）
(1) 若o = i ，则(t)=0，则：
(2) 若e(t) =常数，则：

## Slide 14: 7.3.1 锁相环路的基本原理 P291 P300
重要结论：当 VCO 振荡信号的输出频率o与输入参考信号的频率i相等时o = i ，它们的相位差保持不变；
PLL和AFC稳频的结果存在根本差别：
PLL达到稳定状态后 只有稳态相差（剩余相位差），没有剩余频差；
AFC达到稳定状态时，有剩余频差存在。所以，PLL可以实现较为理想的稳频。
反之，若它们的相位差是一个恒定值，则它们的频率必然相等。结论：PLL锁定后，VCO 的振荡频率和参考频率相等。
但存在一个恒定相位差，称为稳态相位差。
若o发生变化，相位差不再是恒定值，vd(t)随之变化，使VCO振荡频率不断改变，直到o = i，这就是锁相环的基本原理。

## Slide 15: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型 P292 P301
1. 相位关系描述
讨论锁相环路，需搞清楚输入相位、输出相位、误差相位等关系。
设输入参考信号为: vi(t)= Vimcos[rt +i(t)] (10-13)
其中,Vim为振幅;r为VCO的输入=0的振荡频率（开环角频率）；
i(t) 为以rt为参考的瞬时相位。
若vi(t) 是载波，则i(t)是常数，即是初始相位。
若vi(t)是调角波（包括FM和PM），则i (t)是时间的函数。
设VCO 的振荡信号(即VCO的输出)为：
vo(t)= Vomcos[rt +o(t)+] (10-13)
其中，Vom为振幅；r为VCO开环角频率 (vc(t)=0时的角频率)；
为起始相角，可以设 =/2
vo(t)= Vomsin[rt +o(t)] (10-13a)

## Slide 16: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
2. 锁相环的基本部件
锁相环的三个基本部件: 鉴相器PD VCO 环路滤波。
常用的正弦型鉴相器由模拟乘法器和低通滤波器串接而成。
(1) 部件一——鉴相器（PD）
其作用：
① 比较输入的两个信号的相位相位差e(t)
② 输出电压 vd(t)与e (t) 具有一定的函数关系，称鉴相特性。
LPF
李棠之 图7-3-2a
vd(t)
vi(t)
vo(t)
可以是正弦特性，三角形特性，锯齿型等多种。

## Slide 17: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
设乘法器的系数为km（单位：1/V），设鉴相器输入：
经低通滤波器LPF滤去2r分量，得：
式中，Vd是鉴相器最大输出电压：
上式的鉴相输出vd(t)曲线为：
李棠之 图7-3-2c
则乘法器的输出：
vi(t)= Vimcos[rt +i(t)]
vo(t)= Vomsin[rt +o(t)]
（10-14）
而相位差 e(t)= i(t)  o(t) （10-15）

## Slide 18: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
鉴相特性的斜率称为鉴相器的灵敏度或增益系数，
用 kd 表示；则对于正弦鉴相器：
数学模型：
在|e (t) |<30时，正弦鉴相特性可近似写为：
具体电路可以用二极管平衡混频器或环形混频器来组成鉴相器。
P273 P293 P302

## Slide 19: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
(2) 部件二——环路滤波器（LF Loop Filter）
具有低通滤波特性, 属线性电路，对环路参数的调整起决定性作用, 对环路性能有着重要作用。
在复频域中用 AF(s) 传输函数表示；
s= +j是复频率，将 s= j代入 AF(s)，就可以得到频率响应。
在时域分析中，可用传输算子AF(p)表示，p=d/dt 是微分算子。
故环路滤波器的数学模型为：
常用LF的有三种：RC 积分滤波器、无源比例积分滤波器、有源比例积分滤波器。
P275 P295 P304

## Slide 20: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
当频率高时
幅度趋于0， 相位滞后90°。
李棠之 图7-3-6
A） RC 积分滤波器
 =RC是唯一可调参数。
将s=j 代入 AF(s),可得滤波器的对数频率特性：
P272 P294 P303
(10-19)

## Slide 21: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
1和2是两个独立可调参数。对数频率特性如图：
当 时， AF(s)(j) =R2/(R1+R2)就是比例作用。频率较高时，有相位超前校正的作用（由 1+j2引起），有利于改善环路的稳定性。
李棠之 图7-3-7
B）无源比例积分滤波器（超前滞后网络）
P274 P294 P303
(10-20)

## Slide 22: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
C）有源比例积分滤波器
由运放组成,当开环增益A时，电路的传输函数为：
C
对数频率特性：
负号对系统分析无影响，可以不考虑。
具有低通特性和比例作用。相频特性也有超前校正。
李棠之 图7-3-8
其中：
P274 P294 P303
(10-21)

## Slide 23: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
A0为增量系数，控制灵敏度, 单位: (rad/s) ·V
瞬时频率等于开环频率r加上vc(t)引起的频差v
(3) 部件三——压控振荡器 VCO P273 P293 P302
VCO 是电压－频率变换电路，振荡频率随控制电压vc(t) 在一定范围内线性变化。
实际应用中，线性控制范围是有限的，超过这个范围，控制灵敏度下降。
在鉴相器中，是相位对输出起作用，所以瞬时相位为：
P273 P293 P302
(10-16)
r
o(t) =r+ =r+A0⋅ vc(t)

## Slide 24: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
而已知压控振荡器的输出信号为[即式（10-13a）]：
可得 VCO 的数学模型：
1/P是积分因子，是相位和角频率的积分关系形成的。
VCO 是锁相环路中的固有积分环节，在环路中起重要作用。
其中，1/p为积分因子或积分算子。
vo(t)= Vomsin[ot +o(t)] (10-13a)
r
P273 P293 P302

## Slide 25: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
3. 锁相环路的数学模型
(1) 数学模型 将前述鉴相器、环路滤波器、VCO 的数学模型原理图连起来：
上图是一个相位负反馈的误差控制系统。
参考信号i(t) 和反馈振荡信号相位o(t)比较，得相位差e(t), 变成误差电压vd(t)，vd(t)  vc(t) ,在vc(t)的作用下, o(t)向i逼近,一旦二者相等，环路稳定下来并锁定。
锁定后，二者仅维持相位差一定。这个相位差一定存在，否则，控制电压就会消失，VCO 又回到开环 ω0 。
存在剩余相差是误差控制系统的特征。
P275 P295
P271P291 P300

## Slide 26: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
将e(t)两边微分，且o(t) 代入, （微分就是等式两边乘 p 算子）
pe(t) + AoAdAF(p) sin[e(t)]= pi(t) (10-23)
(2) 动态方程
这是一个非线性的微分方程，它是锁相环动态方程的一般形式。
p e(t)是瞬态频差，用e(t)表示： p e(t) = e(t) = de(t)/dt
AoAdAF(p) sin[e(t)]是VCO受vc(t)控制产生的频差，用o(t)表示。
∴动态方程可写为： o(t)=  0   r
P275 P295
根据上图的数学模型，可得：
o(t)=Adsin[i(t)  o(t)]AF(p)Ao/p
e(t)=i(t)  o(t)=i(t)  AoAdsin[e(t)]AF(p)Ao/p (10-29)

## Slide 27: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
(3) 传输函数
当|e(t)|30时，sin[e(t)]  e(t)= i(t)  o(t)，所以前页中的o(t)式变成线性微分方程：
o(t)  AoAd [i(t)  o(t)] AF(p)/p (10-28)
① 环路传输函数 H(s)
H(s)表示闭环时，VCO 的振荡信号相位o(t) 和输入参考信号相位 i(t)之间的关系：(由上式整理得）
用复频域表示，其中的微分算子p用拉氏算子代替：
(10-30)

## Slide 28: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
② 误差传递函数He(s)
开环时， i(t) 和e(t)的关系：
③ 开环传输函数Ho(s)
表示在开环状态下， e(t)沿环路传输一周的函数：
有了三个传递函数，即可进行锁相环路的性能分析。
以上分析假定是线性的，适用于环路线性工作区内稳定平衡点附近的情况。
(10-32)
(10-31)
则式(10-30) 环路传输函数 H(s)可表示为

## Slide 29: 7.3.2 锁相环的基本部件和数学模型
锁相环路的特性：
①锁定时，无剩余频差。所以在自动频率控制和频率合成技术方面获得广泛应用；
②良好的窄带滤波特性：锁定时，可对噪声过滤。例如：可在几十兆中心频率上实现几十赫兹Hz、几赫兹Hz的窄带滤波；
③良好的跟踪特性：输入稍有变化，输出信号即跟踪。所以输出信号可以输出提纯的已调信号，亦可作为解调器输出解调信号，解调性能优于常规解调器（FM解调）；
④易于集成化：模拟器件集成，数字化后更易集成。

## Slide 30: 7.3.3 锁相环的应用
1. 锁相倍频、分频和混频
①锁相倍频 (旧 P377 )
通过在锁相环路中插入分频器实现。
环路锁定时，鉴相器的两个输入信号频率 ωR、ωN 相等，即：
VCO信号频率锁定在参考频率的N次倍频上。
李棠之 图7-3-24
旧 P378 图9-9
一个问题：你的手机的MCU（CPU)是什么型号？主频是多少Hz？
作为频率源的晶振的频率最高一般可做到百MHz左右，但是计算机、移动终端（手机）的主频高达上GHz，是怎么做到的？
手机MCU(CPU)主频最高的是哪一款(公司：Huawei，Apple，Qualcomm，MTK)？

## Slide 31: 7.3.3 锁相环的应用
②锁相分频 ( 旧 P378 )
分频次数等于环路中倍频器的倍频次数。
将上页图中的分频器改成倍频器。环路锁定时，
李棠之 图7-3-25
旧 P378 图9-10

## Slide 32: 7.3.3 锁相环的应用
③锁相混频 ( 旧 P378 )
若两个信号角频率是1和2 ，当2>>1时，由于其和频、差频同2十分靠近，如果用普通混频器进行混频，要取出2+1或21 ，用 LC 滤波较难，特别当2在一定范围内变化时，更难以实现。利用锁相环混频，则很方便。
环路锁定时：1= v  2或1= 2  v
即输出为： v= |1  2|
这取决于v 是高于2 ，还是低于2 。
李棠之 图7-3-26
旧 P379 图9-11

## Slide 33: 7.3.3 锁相环的应用
2. 锁相调频
图中的关键是：低通滤波器LPF 的带宽极窄，小于调制信号的的带宽。
目的：PLL只用于跟踪锁定载波频率，使之稳定在晶振频率上。
优点：克服FM发射信号的载波频率不稳定的问题。
即：中心频率、载波频率非常稳定。
P286 P306 P315

## Slide 34: 7.3.3 锁相环的应用
3. 锁相解调
①调频信号的解调
类似于我们以前讲过的 AFC 调频负反馈解调器。普通限幅鉴频器，输入信噪比较高时，鉴频器输出信噪比将高于输入信噪比，且输出信噪比和输入信噪比成线性关系。而当输入信噪比低到一定数值时，输出信噪比将急剧下降，不再遵循线性关系。这就是调频波解调时的门限效应。
所以调频收音机无台时，一片噪声；有台时，则清晰。
采用锁相鉴频器，输入信噪比较低时，仍有较高的输出信噪比，即引起输出信噪比恶化的最低输入信噪（门限值）比普通鉴频器低。
李棠之 图7-3-27

## Slide 35: 7.3.3 锁相环的应用
作为鉴频器的锁相环，其环路带宽应足够宽，能使调制信号顺利通过环路滤波器，所以VCO就能跟踪输入调频信号中的调制变化，也就是 VCO 输出信号是和输入有相同调制规律的调频波。VCO 频率变化与控制电压vo成正比，即vo和输入调频信号中的瞬时频率变化成正比， vo为解调器输出。这种环路称调频跟踪型环路。
调频信号的PLL解调（鉴频） P286 P306 P315
P287 P307 P316

## Slide 36: 7.3.3 锁相环的应用
② 调相信号解调
ud就是解调器的输出，这时环路的带宽应该足够窄，VCO 只能跟踪输入信号中的载波频率，而不能跟踪调制变化，因此我们称为载波跟踪型锁相环路。VCO 的频率等于输入信号的载波频率，相位差θe等于信号中的相位调制分量， ud正比于θe 。
李棠之 图7-3-29

## Slide 37: 7.3.3 锁相环的应用
4. 锁相接收机 P288 P308 P317
地面接收装置接收卫星发来的无线电信号时，由于卫星离地面较远，加上卫星发射功率较小，天线增益低，所以收到的信号是微弱的。
此外，卫星绕地球运行时，存在多普勒效应，地面收到的信号频率将偏离卫星发射的信号频率，往往变化范围较大。
例如：信号本身带宽是几十～几百赫兹，收到的信号频漂可达几千～几十千赫兹。对于这种强度弱，中心频率偏离大的信号，若用普通接收机接收，势必接收机要有足够大的带宽，因而接收信噪比大大下降，甚至小于1，无法检出有用信号。
采用锁相接收机，可以十分有效接收这样的信号。

## Slide 38: 7.3.3 锁相环的应用
输入信号为在锁定状态下，环路内的中频 f3与参考信号ωR相等，即：f3=f4
f3 = f1f2
图中下方的“LF环路滤波器”带宽很窄，所以快捕获带很窄，要加扩谱电路，帮助环路捕捉锁定。
P289 P309 P318

## Slide 39: 7.3.3 锁相环的应用
4. 集成锁相环简介
集成单片锁相环，品种达上千种，分模拟和数字两大类，每类有可分为通用型和专用型。
集成锁相部件有集成鉴相器和集成压控振荡器。在集成鉴相器中，有模拟乘法器、门鉴相器、数字式鉴相器等。集成压控中，有射极定时压控多谐振荡器、积分－施密特压控多谐振荡器以及 CMOS 数字型压控振荡器。

## Slide 40: 7.3.3 锁相环的应用
通用型单片集成锁相环 L562 及其应用：
L562 最高工作频率 30MHz，输出3、4脚和鉴相器反馈输入2、15脚是断开的，在外部接部件，发挥多功能的作用。鉴相器的信号输入端为11、12脚，这是一个双平衡模拟乘法器。在13、14脚间接阻容元件，构成环路滤波器。压控振荡器是射极定时多谐振荡器，定时电容接于5、6端。7 脚注入的电流可以控制环路的跟踪范围；
A1、A2、A3做隔离、缓冲之用；A1将压控振荡器的控制电压放大，当 L562 作FM解调时，从 9 脚输出解调信号。
P288 P308 P312

## Slide 41: 7.3.3 锁相环的应用
L562 作调频解调器的电路：（了解）
FM 信号从11、12输入；VCO 的振荡电压从 3 脚输出，经11K 和 1K 分压，加到2 脚完成闭环；9 脚输出解调信号；4 脚输出和输入相同规律的 FM 信号，因压控振荡器是多谐振荡器，这个 FM 的载波是方波。
李棠之 图7-3-32

## Slide 42: 7.3.3 锁相环的应用
L562 频率合成器 (频率合成原理见下一节7.4节内容)：
接入分频器 T216 （T216可变除数＋分频器），完成10以内的锁相倍频，若要完成更为复杂的倍频功能，则可选择系数高的可变分频器。由于鉴相器仍为同频工作，故输出频率为输入频率的 N 倍，环路实际上完成了锁相倍频的功能，即 f0=N·fR 。
李棠之 图7-3-33

## Slide 43: 7.4 频率合成 frequency synthesis P294 P314 P323
无线通信需要振荡源频率稳定度和准确度高，能方便的更改频率。用晶振作基准，稳定度和准确度好，用合成法改变频率。
（2）间接合成法（锁相环路法）
频率合成类型
（1）直接合成法
（3）直接数字频率合成法DDS
频率合成的性能指标
（1）频率范围
（2）波道数（频点数）与波道间隔(频率间隔)
（3）转换时间 频率切换时间
（4）长期频率稳定度
（5）噪声性能
①频谱纯度 ②短期稳定度、瞬间稳定度

## Slide 44: 7.4 频率合成 frequency synthesis
运营商 | 系统 | 上行频段（MHz） | 下行频段（MHz） | 总带宽（MHz） | 单载波带宽（MHz）／码片速率（Mcps）
中国电信 | CDMA IS-95 | 825～835 | 870～880 | 10 | 1.23／1.228
中国移动 | GSM900 | 885～909 | 930～954 | 24 | 0.2
中国移动 | GSM1800 | 1710～1725 | 1805～1820 | 15 | 0.2
中国联通 | GSM900 | 909～915 | 954～960 | 6 | 0.2
中国联通 | GSM1800 | 1745～1755 | 1840～1850 | 10 | 0.2
中国电信 | CDMA2000 | 1920～1935 | 2110～2125 | 15 | 1.25／1.228
中国联通 | WCDMA | 1940～1955 | 2130～2145 | 15 | 5／3.84
运营商 | 系统 | 上下行频段（MHz） | 总带宽 | 备注
原电信网通 | PHS19 PAS | 1900～1915 | 15 | 已经停止运营
中国移动 | TD-SCDMA | 2010~2025, 1880~1900 | 35 | 3G
中国移动 | TD-LTE | 1880 -1900 、2320-2370 、2575-2635 | 130 | 准4G/2013年12月4日，中国颁发牌照
中国联通 | TD-LTE | 2300-2320 、2555-2575 | 40 | 
中国电信 | TD-LTE | 2370-2390 、2635-2655 | 40 | 
1.《中华人民共和国民法典》（第252条）、《中华人民共和国无线电管理条例》说：无线电频谱资源属于国家所有。
2.《中华人民共和国无线电管理条例》说：国家对无线电频谱资源实行统一规划、合理开发、有偿使用的原则。

## Slide 45: 拥挤的频段——UHF
真我（realme）某款移动终端的网络、频段参数
一加（Oneplus）某款移动终端的网络、频段参数
锤子(smartisan)某款移动终端的网络、频段参数

## Slide 46: 7.4.1 直接合成法 P295 P315 P324
以f0 作基准，产生一系列谐波f1, f2, …, fm-1, fm ，然后再从这些谐波中任取两个或者两个以上的组合，得到和频或差频，得到所需要的新频率。
各部分的作用：
①晶振：标准 f0 ；
②谐波发生器：由倍频器组成，谐波为mf0，
其中m=1,2,… 自然数
③混频器：得到输入二信号的和、差频。
④滤波器：取出需要的频率。
例如：输入f1 ,fm-2 ，可得:
f1+fm2; f1fm2 ; f1+2fm2 ; 2f1fm2 ; p f1  qfm2 等;
p, q为自然数。
旧P380
(1) 基本原理 P315 P324

## Slide 47: 7.4.1 直接合成法
P316 P325
P296
P316
P325
多个不同的频率源（多个晶体振荡器）
(2) 非相干式直接合成 P296 P316 P325

## Slide 48: 7.4.1 直接合成法
直接合成法的特点
优点：可靠，稳定；缺点：用大量的混频器、滤波器，设备体积庞大，成本高，混频器有许多组合频率，易产生干扰。
P297 P317 P326
(3) 相干式直接合成 P297 P317 P326
一个频率源由谐波发生器产生等差频率。
称：相干式合成
相干：等差频率源来自同一频率源

## Slide 49: 7.4.2 锁相环路法（间接合成方法） P299 P319 P328
晶体振荡器产生稳定的 f0 ，及其谐波f1,…fm ，将高次谐波之一和压控振荡器混频，取出差频，和低次谐波送鉴相器。
锁相环锁定时，压控振荡器的输出被稳定。当VCO 漂移时，产生ud(t)来调节；同时改变高次谐波和低次谐波的输入端，则 VCO 的输出频率就会改变。

## Slide 50: 7.4.2 锁相环路法（间接合成方法）
具体方法如下：
原理：两个锁相环路。在锁相环路（1）(图下半部分)中，由谐波发生器取得f3 和压控振荡器f4比较，锁定时f3 = f4 , 且f4 和f3 具有相同的稳定度； f4 和f5混频得到差频f2= f5  f4 。
4MHz
500kHz=f5  4MHz
旧P383

## Slide 51: 7.4.2 锁相环路法（间接合成方法）
晶振标准f0经10分频，与f2比较。锁相环（2）锁定时: f2=f1
∴ f5输出频率为： f5 = f2+ f4 (∵ f2 = f5  f4 差频)= f1+ f4 (f1 = f2) = f0 + f3
由于f1和f4都是可变的，且与晶振具有同样的稳定度，所以 f5 是稳定度较高的可变频率。
若： f3从4M～4.9M（以0.1MHz步进），
则：f5=4.5MHz～5.4MHz
同理：若f3不变（=4MHz），
f0从5.0M～5.9M（以0.1MHz步进），
则：f5=4.0+0.51=4.51MHz～～f5=4.0+0.59=4.59MHz
所以采用锁相环路可以得到大量稳定频率，与直接合成法相比，可节省许多混频器、滤波器，体积小，成本低。
例如： f3=4MHz , f0=5MHz时，
则：f5 = f1 + f4 = f0 + f3 = 0.5+4.0 = 4.5MHz
f3=4.1MHz , f0=5MHz时， f5 = 0.5+4.1 = 4.6MHz
f3=4.2MHz , f0=5MHz时， f5 = 0.5+4.2 = 4.7MHz

## Slide 52: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
数字锁相式频率合成器的结构是在锁相环路中插入一个可变分频器。
相应的把采用模拟电路组成的锁相环路，称为模拟锁相环。
P302 P322 P331
fR
fo

## Slide 53: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
数字式频率合成器利于集成化，环路相当于一个窄带跟踪滤波器，抑制干扰能力强，节省大量滤波器，在通信设备中应用极广泛。
参考信号 fR 由高稳定度晶振经参考分频后获得。
当锁定时：
∴VCO 的输出频率是 fo=N·fR
通过频率选择开关选择 N=30000～39999，fR=0.1MHz
VCO的输出 fo= (30000～39999) fR
可见，数字式频率合成器可通过改变分频器，提供间隔小的大量离散频率。

## Slide 54: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
1. 单环数字式频率合成器
采用单个数字环, 选择好 N, 就可得到所需频率f0和间隔频率F 。
例如要求: fo = 70MHz ~ 100MHz
F = 1kHz, fR(可取) = 1kHz
锁定时: fR= fo/(MN)
P303 P323 P332

## Slide 55: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
在要求数字输出频率较高时，分频比会很大，分频器的工作会受到它的最高工作频率的限制，这样往往在可变分频器之前加一个固定分频器（M）。
若： fR =1kHz ，M=16, N=4375～6250
输出频率
fo = fv =N ⋅ M ⋅ fR =70000kHz ~ 100000kHz=70.0MHz~100MHz
频率分辨率
F=M⋅fR =161=16kHz
单环的优点：简单；
缺点：噪声大，捕捉范围小。
16×4375＝70000

## Slide 56: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
2、双环数字式频率合成器
为了克服单环的缺点，获得更好的性能，可采用双环、三环频率合成器。
李棠之 图8-4-2
fV2
P305 P325 P334
环路（II）的参考频率fR2=9.741 ~9.828kHz，锁定时：
fv2  N2 = fN2 = fR2 fv2 = N⋅ fR2 = N⋅ fN2 = 0.00100 N2 (MHz)
N2 =308~407 fv2 = 3000k~ 4000kHz

## Slide 57: 7.4.3 数字锁相式频率合成器
fv1不是接收机的工作频率，天线接收的信号在接收机中要经过多次频率搬移，fv1 仅是 n 个本振信号中的一个。分频比 N1和N2 可在面板上控制。
当N1 = N1min =217，N2 = N2max =6999时得：
fv1min=0.012170.00001 6999=2.10001 (MHz)
当N1 = N1max =316，N2 = N2min =6000时得：
fv1max=0.013160.00001 6000=3.10 (MHz)

## Slide 58: 7.4.4 直接数字式频率合成器
1. DDS(Direct Digital Synthesizer) 基本原理
DDS 原理就是波形合成原理，最基本的就是一个斜升波的合成。
计数器送出不同的码，D/A产生不同的电压幅度，计数器连续计数时，数模产生一个上升的斜坡（阶梯波）。
改变频率的方法就是用累加器代替计数器，象数字环中用可变分频器代替固定分频比的计数器一样，如下图所示：
李棠之 图8-5-1
李棠之 图8-5-2

## Slide 59: 7.4.4 直接数字式频率合成器
其状态变化为：000000010010  0011 0100 0101 …
每次增量为0001，即频率控制码。
若频率控制码 A4A3A2A1=0010
则累加器状态为： 0000  0010 0100 0110 …
增量为2。
累加器由加法器和乘法器组成，按照频率控制数据的不同给出不同的编码。
其中：C1C2C3是加法器1，2，3的进位端
设:A4A3A2A1=0001 Q4Q3Q2Q1=0000
则:D4D3D2D1=4  32 1=0001
第一个 CP 到，则: Q4Q3Q2Q1=0001
第二个 CP 到，则: Q4Q3Q2Q1=0010 （是加法）
第三个 CP 到，则: Q4Q3Q2Q1=0011

## Slide 60: 7.4.4 直接数字式频率合成器
可见，改变频率控制数据，可以改变累加器的输出状态增量，从而得到不同频率的斜升波。
D/A位数越多，阶梯波越接近斜升波，控制精度越高。
D/A 的分辨率和 n 的关系为：
分辨率=
n = 8 时，分辨率为 1/256=0.39％
n = 16时，分辨率为1/65536= 0.0015％
频率控制数据越大，步进越大，斜升波频率越高，D/A的分辨率越差。
若累加器的倍数为 n，控制数据为k,那么梯阶数为 2n/k 。

## Slide 61: 7.4.5 数字锁相式频率合成器
一个周期内阶梯数越多，越接近斜升波，非线性失真越小，所以 D/A 的位数高可以，频率控制数据不能太高，应保证一个周期内至少 4 个阶梯，所以最大频率控制数据为：kmax=2n2
斜升波幅度变化和相位变化成正比，故可以将相位数码直接转换成幅度数码，对于任意波形来说，相位和幅度的关系不是正比关系。例如，正弦波的相位和幅度的关系就是正弦关系。要合成任意波形，就应找出波形幅度和相位的关系，然后用相码/幅码转换器将相码转换为合成波形的幅码，用 D/A 和滤波器完成。
李棠之 图8-5-3

## Slide 62: 7.4.5 数字锁相式频率合成器
2. DDS 的特点和应用
DDS 合成信号的频率 f0=k·(fc/2n) ，所以改变 k 就可以改变f0 。
DDS 的优点：
①高速的频率变化能力，达几十纳秒级；
②高度频率分辨率，当fc=50M, n=24 时，则可分辨:
fc/2n=2.98Hz
③能够合成各种波形；
④具有数字调制能力；
⑤集成度高，体积小，重量轻。
DDS 的缺点：
①杂散成分复杂，时钟频率低时，主要是相位量化和幅度量化引起；时钟频率高时，主要是DAC 非理想引起；
②输出频率范围有限，多工作在80MHz以下。少数产品可达几百兆。

## Slide 63: 7.4.5 数字锁相式频率合成器
DDS 主要用于频率转换速度极快和频率分辨率高的场合。如用于跳频通信中的频率合成器、超高速跳频转换头。
例：采用 DDS+PLL 结构，频率输出范围：700～900MHz, 频率转换时间<5s ,频率分辨率≤1Hz，杂波电平≤-50dB ，相位噪声 ≤ 100dB/Hz, (偏离主信号1kHz处)(群时延特性d()/d )。
李棠之 图8-5-4
乘以系数k

## Slide 64: 7.4.5 数字锁相式频率合成器
;PLL 的输出频率为：N·fR
(取和频）
推导f0的表达式：
又例：DDS+PLL+DS 系统 （DS：直接频率合成）
满足fR ≤ BWDDS（ BWDDS 为DDS 的输出频带）
混频滤波器电路（DS）由乘法器和带通滤波器（BPF）组成。取输入频率的和频。
PLL可变分频器比N粗调到某一频段，再有DDS控制数据k细调到某一输出频率，保证了高分辨率。
李棠之 图8-5-5

## Slide 65: 7.4.5 数字锁相式频率合成器
该系统特点：
PLL 的分频比 N 为粗调，DDS 的 k 为细调，在粗调范围内时，频率细调时间完全由 DDS 确定，要求fR≤BWDDS以避免出现频率输出空白点。
频率合成器的发展趋势是数字化和集成化，目前有大量集成环部件和集成锁环问世，可分为模拟和数字两类，又可分为通用和专用两类。
例如： Motorola 的 MC145152，即数字式通用集成环路部件。它包括：一个晶体振荡分频器，可偏程分频器，鉴相器和锁定检测器。另外，DDS 作为一种新型的频率合成器，已成为频率合成技术的第三代方案。
The end of Chapter 7
BWDDS