## Slide 1
要求：
(1) 增益要高，放大倍数要足够大；
(2) 频率选择性要好，抑制非期望信号的能力要强；
(3) 工作稳定可靠，不能自激，受外界温度、电源电压等影响小；
2 小信号谐振放大器 Small signal RF Amplifier P58 P60
作用：放大高频小信号;
所谓的小信号：信号电平低，弱信号；
分类：
（1）宽带(无谐振负载)、窄带（中心频率>>通频带或带宽）
（2）谐振(负载是谐振回路)、非谐振
（3）晶体管、场效应管、IC

## Slide 2: 2 小信号谐振放大器 Small signal RF Amplifier P58 P60
应用场合：
(1) 射频、无线接收机前端：射频预放大
the front end of the radio receiver： RF preamplifier
(2) 中频放大器
Intermediate frequency (IF) amplifier
直接决定了接收机的两个重要性能指标：
(1) Sensitivity （灵敏度）is a measure of the receiver’s ability to pick-up weak signals.
(2) Selectivity （选择性）is a measure of the ability of the receiver to
(a) separate two closely spaced signals and
(b) reject unwanted signals that are not on or near the desired frequency being tuned.

## Slide 3
本章首先研究（复习） ： 选频网络——谐振电路
⑴ 串联谐振电路 Series-resonant circuits
⑵ 并联谐振电路 Parallel-resonant circuits
谐振电路
Resonant circuits
小信号线性放大器 Amplifier
本章研究的小信号谐振放大器组成：
选频网络——又称滤波器，性能参数 P15
2 小信号谐振放大器 Small signal RF Amplifier P58 P60
放大器的负载是由谐振回路组成的, 用于选频、滤波；
放大器的器件工作在线性状态，工作在A类或甲类状态；
放大器的输入与输出信号的频谱完全相同？？？ P58 P60

## Slide 4: 2.1 谐振电路 Resonant circuits
谐振回路由两种无源电抗器件组成：
电感L （Inductors）和电容C (Capacitor)组成。
定义：电路在某一频率的交变信号作用下，使电抗元件上产生最大电压或流过最大电流，称为谐振电路。
谐振电路可分为：
串联谐振
并联谐振
耦合谐振回路
在无线电设备中应用广泛。例如：谐振放大器、振荡器、调制电路、变频器、解调电路等。
Tips： 为什么是L？ Heinrich Lenz ， Lenz law

## Slide 5: 2.1.1电感（Inductors）线圈（coil）的高频特性
电感线圈在高频使用时，除电感特性外，还具有损耗电阻r 和分布电容。在分析一般的长、中、短波段时，可忽略电容的影响，因而表示为:
Joseph J Carr. Secrets of RF circuit design. McGraw-Hill Companies. 2004.
电感在电路图中的符号类型：

## Slide 6: 2.1.1电感（Inductors）线圈（coil）的高频特性
集肤效应(Skin effect)：随 f 的增大，交流电流向导线表面集中相当于导线的截面积变小，电阻 r 增大。
用万用表测量的电阻值？
在射频电路中，用品质因数(quality factor)来表示线圈的损耗特性。
设流过L的电流为I，则 L上的无功功率为: I 2L/2
L 为感抗——与频率、电感值有关系
有功功率即 r上消耗的功率(有功功率)为: I2r/2
则式(2)、式(3)代入式(1)，可得：
Q 越大，损耗越小。一般线圈为几十 ～100、200。
定义为：Q =无功功率/有功功率
（1）
（2）
（3）
Q==

## Slide 7: 2.1.1电感线圈的高频特性
为了方便分析，把它变成并联(Parallel)形式：
等效的要求：1-2的导纳 ＝1’-2’ 的导纳：
串联 1-2
并联 1’-2’
由实部相等：
解得：R=r (1+Q2) 其中：Q= / r
由虚部相等：
解得：
即：
=
=
=
=

## Slide 8: 2.1.1电感线圈的高频特性
重写上页等效并联电感、电阻与串联电路的关系式：
一般Q>>1,则由上式可得：
结论：高Q线圈串并形式的电感值近似不变，串联电阻r和并联电阻R的乘积等于感抗的平方。
串联电阻r << 并联电阻R
R=
R
RQ2
Lp=L(1+ )
LpL

## Slide 9: 2.1.1电感线圈的高频特性
一般串联r为几欧姆的量级，变成并联R为几十千欧～几百千欧（k）。
由
和
得到并联的品质因数：
表示若以并联参数表示Q值，则Q为并联电阻与感抗之比。
Q
Q

## Slide 10: 2.1.2 电容器（Capacitors）的高频特性
Joseph J Carr. Secrets of RF circuit design. McGraw-Hill Companies. 2004.
电容在电路图中的符号类型：

## Slide 11: 2.1.2 电容器（Capacitors）的高频特性
一个实际的电容器也具有损耗电阻和分布电感，在分析米波时，正常只考虑电容和电阻等效的两种形式。
同理品质因数为
串联(Series)时:
并联(Parallel)时:
1/C 为容抗 ：与频率、电容值有关
Q
Q

## Slide 12: 2.1.2 电容器的高频特性
电容器的损耗电阻由介质材料决定，一般为几千～几万的数量级，与电感线圈的损耗电阻相比，可以忽略不计。
同理可得到： r ;
由于：
∴ r
结论：串并形式中，电容值近似不变，串联电阻r和并联电阻R的乘积等于容抗的平方。
串联电阻r << 并联电阻R
r ;

## Slide 13
总结：串联、并联电路等效互换（ P23 P24）
为分析电路和计算方便要进行等效变换
等效原则为：
串联的A-B，并联A’-B’阻抗等效:
ZAB=ZA’B’
实部虚部分别相等：
为x1和x2的电抗性质相同
P23 P24
结合2.1.1电感串并联等效和电容的串并联等效

## Slide 14
总结：串联、并联电路等效互换（ P23 P24）
对应的有载品质因数也相同:
最后分别得到电阻、电抗的对应关系:
(2-32)
(2-33)
当QL>>1时：R2  QL2(R1+Rx) (2-34)
x1  x2 (2-35)
结论：(1) 并联电阻是串联的QL2倍；
(2) 电抗相同；

## Slide 15: 2.1.3 串联谐振电路 Series-resonant circuits P14 P15
阻抗频率特性
相位频率特性
阻抗模值
曲线的绘制？？？
P14 P15
P15 P16
曲线的绘制？？？

## Slide 16: 2.1.3 串联谐振电路 Series-resonant circuits
(1) 阻抗（ impedance ）：
(2) 谐振频率：
resonance frequency
(3) 若在串联振荡回路两端加一恒压信号源Vs, 则发生串联谐振时因阻抗最小, 流过电路的电流最大, 称为谐振电流, 其值为：
(4) 特性阻抗：
回路特性阻抗是指回路发生谐振时所对应的回路感抗或回路容抗。
特性阻抗只有在谐振时（=0）才有意义。
则谐振的条件为：
回路的阻抗关系：L>1/(C) 感性
L<1/(C) 容性
L=1/(C) 纯阻 谐振
Z=R+jL+

## Slide 17: 2.1.3 串联谐振电路 P14 P15
(5) 各元件两端电压关系：
电感两端电压：
损耗电阻两端电压：
电容两端电压：
相位比Vs超前/2
相位比Vs滞后/2
结论：电感、电容两端建立的电压是外加电动势Vs的Q倍，相位分别超前或滞后/2，所以，串联振荡又称为电压谐振
P18 P19
相位同Vs
设空载, 即：Rs=0； RL=0

## Slide 18: 2.1.3 串联谐振电路 P15
(6) 回路品质因数( quality factor)Q:
Q是衡量回路质量优劣的物理量。
指回路中储存能量与损耗能量之比。
有载Q值:
空载时,忽略信号源内阻Rs和负载电阻RL的影响，即:
Rs=0； RL=0
此时的Q值为空载Q值:
（2-16）
P18 P19

## Slide 19: 2.1.3 串联谐振电路 Series-resonant circuits
(7) 谐振曲线
归一化谐振曲线定义为在任意频率下的回路电流 I与谐振时的电流I0 之比:
模值（幅频特性）：
其中:
式中，可定义串联谐振电路的广义失谐：
(2-12)
分子为电抗x：
(2-3)

## Slide 20: 2.1.3 串联谐振电路 Series-resonant circuits
(7) 谐振曲线
（2-10）
谐振时，广义失谐  = 0
广义失谐：
（2-11）
P17
绝对失谐
外加信号的频率ω与回路谐振频率ω0之差Δω=ω–ω0表示频率偏离谐振的程度, 称为失谐。即绝对失谐
幅频特性曲线
(2-3)
当失谐不大时，即 0串联谐振回路的广义失谐：

## Slide 21: 2.1.3 串联谐振电路
当ω与ω0很接近时,定义相对失谐为:
定义绝对失谐为：
则定义广义失谐为：
与前面定义的串联谐振电路的广义失谐一致
反映了频率关系
反映了阻抗关系
当根据幅频特性表达式（重写如下）
则有：
所以谐振曲线也可以绘制成右图的形式(自变量是广义失谐，不是角频率ω )：

## Slide 22: 2.1.3 串联谐振电路
串联谐振回路的相频特性
由电流频率特性
当： < 0时，i>0 电流Is 超前信号源Vs
当： > 0时， i <0 电流Is 滞后信号源Vs
当： = 0时， i =0 电流Is与信号源Vs 同相
Q值不同，曲线的陡峭程度不同
P19
可得相位：
（2-15）
电流

## Slide 23: 2.1.3 串联谐振电路
(8) 通频带Bandwidth BW
BW定义：当串联谐振回路保持外加电压信号的幅值不变而改变其频率时, 将回路电流值下降为谐振值的 时对应的频率范围称为回路的通频带, 也称带宽, 用B表示。
B = 2f0.7 =f2  f1 （3dB带宽）
则可推得广义失谐 ξ =±1, 有：
结论：
当频率一定时，回路的通频带只与回路的Q值有关，Q值越高，通频带BW越窄。
根据上述定义有：
根据上述两式，可得通频带(带宽)为：
P16 P17

## Slide 24: 2.1.3 串联谐振电路
一个理想的谐振回路， 其幅频特性曲线应该是通频带内完全平坦，信号可以无衰减通过，而在通频带以外则为零，信号完全通不过。
矩形系数(Rectangle Coefficient)Ｋr0.1定义为谐振曲线值下降到0.1时的频带范围BW0.1与通频带BW0.7之比， 即:
(9) 选择性 Selectivity
Ｑ越大，谐振曲线越尖锐，选择性越好。而通频带(BW)与回路Ｑ值成反比。通频带(BW)与回路Ｑ值(即选择性)是互相矛盾的两个性能指标。选择性是指谐振回路对不需要信号的抑制能力。

## Slide 25: 2.1.3 串联谐振电路
由定义可知，Ｋr0.1 １。 其数值越小， 则对应的幅频特性越理想。
Kr0.1数值较大，接近10， 说明单谐振回路的幅频特性不理想。
根据Ｋr0.1的定义，谐振曲线值N( f )下降到峰值的0.1，则令谐振曲线值=0.1，即：
式中，f3 , f4分别是谐振曲线下降为0.1对应的频率值，见上图
理想情况下，矩形系数Ｋ0.1 =１。
则可以得到：
==

## Slide 26: 2.1.4 并联谐振回路 Parallel-resonant circuits
在高频电路中，采用并联谐振回路，利用串联和并联的对偶关系可得到并联谐振回路的分析公式。
简单并联谐振回路：
电容的r忽略不计， R是电感的损耗， Is是信号电流源。
RP是回路谐振电阻。
谐振回路 tank circuits P18 P19
Parallel LC circuit
P18 P19

## Slide 27: 并联谐振特性
并联谐振回路
等效电路
其中RP为回路谐振电阻
阻抗特性
辐角特性
相频特性
Rp
Rp
曲线的绘制？？？

## Slide 28: (1) 回路总导纳
等效电导：
等效电纳：
一般，R<<L，上式近似为：
（2-18）
B
B

## Slide 29: (2) 谐振频率
回路谐振条件为, 电纳B=0, 即：
P20
当L>>R
（2-19）
若不满足L>>R，则
（2-20）
谐振时，
当 > p时，回路阻抗呈容性
当 < p时，回路阻抗呈感性
Rp为并联谐振电阻

## Slide 30: (3) 品质因数Q
（2-21）
可以得到并联谐振电阻RP
并联谐振时，电阻RP为容抗或感抗的Qp倍。
由上式还有：

## Slide 31: （4）支路电流与电流源关系
发生并联谐振时，电纳等于零。总导纳只有谐振电导，
谐振回路的电压：
电感支路电流：
显然，电感支路电流与电流源Is相比，相位滞后/2,数值增加为信号源电流的Qp倍。
（2-23）
(QP >> 1)
 = p 且L >> R
=[1jQp][jQp]

## Slide 32: （4）支路电流与电流源关系
电容支路电流：
类似电感支路，电容支路电流与电流源Is相比，相位超前/2, 数值增加为信号源电流的Qp倍。
（2-22）
故：并联谐振又称为电流谐振
重写电感支路电流：
（2-23）
s
并联谐振回路中的电容和电感支路的电流方向相反，相位差为.
jQp

## Slide 33: (5) 谐振曲线 （幅频特性） (归一化谐振曲线) P21
则单位谐振曲线 (归一化谐振曲线)表达式为：
谐振时的电压表达式为：
回路端电压表达式为：
（2-26）
（2-27）
P21

## Slide 34
类似串联谐振，定义相对失谐
当失谐不大时，即f  f0或 p时, 可以得到
上式中，为并联谐振回路的广义失谐 (P21)
（2-24）
当失谐不大时，即f  fp或p
（2-25）



## Slide 35: (6) 通频带Bandwidth BW
BW定义：当保持并联谐振回路外加电流信号的幅值不变而改变其频率时, 将回路电压值下降为谐振值/的 时对应的频率范围称为回路的通频带, 也称回路带宽 B。
B=f2 f1 =2f0.7
当：
P21
可得广义失谐 ξ =1, 有：
即绝对通频带：
相对通频带：
（2-28）
（2-29）
可见，Q值越高，B越窄。

## Slide 36: (7) 相频特性
则相角：
因为
当： <  p时， v>0 感性
当： >  p时， v <0 容性
当： =  p时， v =0 纯阻
（2-30）
P22
=
=

## Slide 37: (8)并联谐振电路的应用实例
并联谐振电路另一个应用实例：
RFID (图片在课件倒数第2页) ——Radio Frequency Identification
RFID Tag RFID标签
居民身份证消磁？
Joseph J Carr. Secrets of RF circuit design. McGraw-Hill Companies. 2004.

## Slide 38
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.
2.1.5 串并联谐振回路的对偶关系
自学

## Slide 39: 2.1.5 串并联谐振回路的对偶关系
串联形式 | 并联形式
电阻 r | 电导 g
电感 L | 电容 C
电容 C | 电感 L
rLC串联 | gCL并联
电压源 | 电流源
阻抗 Z | 导纳 Y
电流 | 电压
元件上电压 | 元件中电流
对比一览表
自学

## Slide 40: 2.1.5 串并联谐振回路的对偶关系
续表
 |  | 串联形式 | 并联形式
特性阻抗 |  |  | 
谐振频率 |  |  | 
品质因数 |  |  | 
阻抗、导纳 |  | Z=r(1+jQ) | Y=g(1+jQ)
阻 抗 特 性 | f<f0( <0) | 容性电抗 | 感性电抗
 | f = f0( =0) | Z=r(最小值) | Y=g(最小值)
 | f >f0( > 0) | 感性电抗 | 容性电抗
自学

## Slide 41: 2.1.5 串并联谐振回路的对偶关系
续表
 |  | 串联形式 | 并联形式
谐振 |  |  | 
频 率 特 性 |  |  | 
 | 幅频 特性 |  | 
 | 相频 特性 |  | 
 | 通频带 |  | 
自学

## Slide 42: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
考虑信号源内阻Rs及负载RL 时，并联回路为：
已知：
通常把未接入 RL和 RS 时的Q值,称为无载(空载) Q值，以 Q0 或QP表示，而以QL表示有载Q值。
无载(空载) Q值:
有载Q值:
G = GP + Gs + GL
; ;
P23
(1) 对品质因数Q值的影响 Q0 QL
= =
（2-31）
L= =

## Slide 43: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
工程计算上常遇到已知(或Q0)，求QL ;
或者给定QL，计算对(Q0)的要求。
可见， RL 和Rs 越小(或Gs和Gp越大）， QL下降的越多。
∵ G > Gp ∴ QP =Q0 > QL
比较两式：
=
L=
= = =
（2-31）

## Slide 44: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
(2) 插入损耗（回路的插入损耗） Insertion loss
定义：同一负载情况下，回路接入前传输到负载（Load）上的功率和回路接入后传输至负载上的功率之比。用表示。
回路接入后， GL上的功率为：
回路接入前， GL上的功率为：
GL
即
其中，G= GP +GS +GL
GL

## Slide 45: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响 P21 P22
分子分母同乘以
∴插入损耗
当QL<<Q0时:
用分贝dB表示为：
换算成dB
Q0=100 QL =10 =1.23
Q0=80 QL =40 =4
=0.899dB
=6.02dB
（2-45）
（2-47）
= =

## Slide 46: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
（3） 失配损耗和匹配条件
当负载与信号源内阻匹配时，可获得最大的功率传输，失配时则造成功率传输减少，用失配损耗表示。
失配损耗定义：负载匹配时得到的功率和失配时得到的功率之比。
负载GL上的功率为：
式中，1/是插入损耗的倒数，称为插入增益。
Q0决定于器件工艺构造条件，QL决定于通频带和选择性的要求，因此，在求得最大功率条件时可以认为Q0和QL是恒定值。即认为上式中的恒定值。
即前页插入损耗的倒数
GL

## Slide 47: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
计算最大负载功率(即求极值)，对上式求导，令求导结果=0：
可得：GL=Gs
该式就是使负载功率最大的条件，即匹配条件
所谓匹配就是负载阻抗与激励源阻抗相等
代入前页的P2的表达式，
下标M：Match
0
且上式
可得负载最大功率：

## Slide 48: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
则失配损耗:
该结果和假设回路为理想时（GP=0 ）所得的失配损耗是相同的（即和 GP无关）, 因为无损耗时Q0, 也与Q无关。
失配损耗用分贝表示为:
P2、Pm两式代入s中可得结果。
匹配可看成失配的特例，匹配时s =1
= 1
前页的P2、PM两式的最后一项为1，即：
即：
（可以不需要下面的推导）

## Slide 49: 2.2 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响P21 P22
实际上，信号源内阻有电抗分量，负载也有，如右图：
∴ 回路总电容是并联关系 C=C+Cs+CL
在计算回路参数时，以C代替C即可。
由前面的分析可知：
① Rs和RL 的接入使得回路的Q值下降；
② Rs和RL通常是不匹配的；
③ Cs和CL影响谐振频率。
工程上，当选定信号源和负载后， Rs、RL、Cs、CL是确定的，一般用部分接入电路来解决上述问题, 实现阻抗变换。
Cs

## Slide 50: 2.3 回路抽头阻抗变换（部分接入的实现） P23 P25
(1) 电容耦合并联回路 P25P26
回路总电容为C1 和C2串联，
回路谐0振频率
现在把RL折合到RL‘，原则是功率(或能量)相等(功率等效原则)。
b, c 两端的功率为:
a,c 两端的功率为:
为什么要耦合连接（耦合谐振）？
实现阻抗变换
输入:减小信号源内阻影响
输出:减小对输出驱动的影响
还可以减小电抗参数对谐振回路的影响
与图2-15类似

## Slide 51
2.3 回路抽头阻抗变换（部分接入的实现） P23 P25
当时，即流过RL上的电流较小，则有：
∴从低抽头到高抽头时， RL‘ 增大了。
同理，将RL’折合到RL时：
从高抽头到低抽头时，RL 减小了：
根据设定的功率相等原则：Pbc=Pac则有：
可以得到：
(1)
(2)
结合式(1)和式(2), 有
(3)

## Slide 52: 2.3 回路抽头阻抗变换（部分接入的实现）
定义接入系数：P=C/C2 这里显然：C2> C
P<1, 则根据前页式(3),有：
如果电抗负载CL和LL折合的区别：电容折合变小了，有别于电阻和电感。但是，阻抗都变大了，减小了级间影响。
则同理有：
如果负载带有电抗CL和LL，同样折合：
;
; ;

## Slide 53
当M=0时，无互感:
(2) 自耦(self-coupling)变压器耦合并联回路 P24 P25
当M0 时，线圈总电感量：
L=L1+L2+2M
接入系数P：
为计算方便，采用线圈的匝数比计算接入系数：
L1=KN12 ; L2=KN22 ; M=KN1N2
上式中，N1为L1匝数（圈数）；N2为L2匝数（圈数） ； K为比例系数，和线圈的几何形状、尺寸等有关
Ｎ总圈数
类似图2-14
2.3 回路抽头阻抗变换（部分接入的实现）
; =
= ;
= = =
用匝数表示的接入系数P：

## Slide 54: 2.3 回路抽头阻抗变换（部分接入的实现）
(3) 接入系数与电压折合
高抽头端电压大
(4) 接入系数与电流源折合
高抽头端电流小
P25 P26

## Slide 55: 2.3 并联谐振电路的耦合连接
总的结论：
由低抽头到高抽头,（由电位低端向电位高端折合）：
P小于1，其分子是低抽头部分的L2、N2;或分子是总电容C，分母为C2
等效电阻增大到(1/P)2倍，电导减小到P2倍；
等效电感增大到(1/P)2倍，等效电容减小到P 2倍；
电导、电纳都减小到P2倍；电阻、电抗都增加到(1/P)2倍
等效电压增大到(1/P) 倍，等效电流减小到P倍。

## Slide 56: 2.4 耦合回路
(1) 什么叫耦合回路?
互相间有影响的单谐振回路通过某种耦合方式组成,称为耦合回路.
2.4.1 耦合回路的概念 P27 P28
P27 P28
(2) 耦合回路作用
① 耦合交流信号,同时避免回路间不必要的工作点影响.
② 阻抗变换
③ 改善频率特性,接近与理想的矩形特性
(3) 耦合回路组成
初级回路(Primary) ：信号源回路 源回路 第一个回路
次级回路(Secondary) ：负载回路 第二个回路

## Slide 57: 2.4.2 耦合回路的形式(耦合方式) P27 P28
(1) 电容耦合(图(b))
一般假设：C1=C2 CM<<C,可得到
P28 P29
耦合系数
(2-48)
(2-49)
(2) 互感耦合(图(a)) 或变压器(Transformers)耦合并联回路
初次级无直流通路）
(2-50)
耦合系数
如果：L1=L2,可得到
(2-51)
其中，M为互感值
耦合系数定义：耦合回路公共电抗（或电阻）绝对值与初次级回路中同性质电抗（或电阻）的几何中项之比
张肃文. 高频电子线路(第5版).北京：高等教育出版社, 2009.

## Slide 58: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接
(2) 变压器(Transformers)耦合并联回路 （初次级无直流通路）
由变压器的次级折合到 初级接入系数P：
其中次级匝数N2<N1的目的是为了尽量减小次级对谐振回路的影响.
则次级负载RL折合到初级的值为：
显然从低抽头到高抽头耦合，等效负载电阻增大为原来的1/P2
旧教材P21

## Slide 59: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接 P29
如图，两个振荡回路中：有激励源V1的初级(Primary)回路。
与初级回路相耦合的次级(Secondary)回路
初级回路自阻抗：
耦合谐振回路分为互感耦合和电容耦合两种，
本节讨论的是互感耦合Coupling Between Two Tank Circuits 。
次级回路自阻抗：
初、次级回路间的互阻抗：
P28 P29

## Slide 60: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接 P29
耦合振荡回路的一般形式可以表示成右图的形式
(2-52)
(2-53)
由式(2-53)得次级回路中的电流： (2-55) 教材本式换一下
P29
根据基尔霍夫定律(KVL KCL)可得下列方程：
回路的自阻抗

## Slide 61: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接 P29
等效电路为：
其中分母中为初级阻抗，而 (2-56)为次级等效阻抗，
称为反射阻抗 (reflected impedance)。
由式 (2-55) 知：流过右边次级回路中的电流 ，相当于以电感电压(该电压看成是电压源)为与Z22串联组成的回路电流，等效图如下：
代入式(2-52) ，得初级回路电流 ：
(2-54)
V1

## Slide 62: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接 P29
次级对初级
的反射电抗
进一步看上页的反射阻抗式(2-56)：
∴前页(2-54)
次级对初级的反射电抗
由
可见: Xf1 和X22是反号的。
∴ X22 >0 （次级为感性），则 Xf1 < 0 （反射为容性）；
X22<0 （次级为容性）， 则 Xf1 > 0 （反射为感性）。
根据上式可得到初级等效电路的另一种形式（阻抗实部虚部分开）：
反射电阻为：
反射电抗为：
P30
 j+
而反射电阻永远为正，代表损耗。

## Slide 63: 2.4.3 并联谐振电路的耦合连接 P29
(2) 次级等效电路：
根据上式可以得到次级等效电路为：
将前述 (2-54)代入1
则
（2-55）
次级回路自阻抗
旧P26
=
初级对次级回路的反射阻抗：Zf2
(2-55)
即

## Slide 64: 2.4.3并联谐振电路的耦合连接 P29
初级对次级的反射阻抗：
显然：Xf2和 X11 相差一个负号，也是反号，电抗性质相反。
而反射电阻永远为正，代表损耗。
∴当 X11> 0 （即初级回路为感性），则 Xf2 < 0 （反射为容性）；
X11 < 0 （即初级回路为容性），则 Xf2 > 0 （反射为感性）。
可以得到初级对次级的反射电阻和反射电抗：
反射电阻：
反射电抗：
次级等效电路的另一种形式：
P30
= =+j

## Slide 65: 2.4.4 耦合回路的调谐 P30 P31
无线电工程中，谐振使回路达到最大电流，相应的（电流、电压同相位）输出功率和电压达到最大。且滤波效果最佳。
2.4.4.1 部分谐振 (P30 P31)
(1) 初级部分谐振：保持次级回路电抗参数和初、次级互感不变，改变初级回路的电抗参数，使得初级等效电路电流与信号源同相位，称为初级部分谐振。
此时，初级回路电流I1达到最大值，反射电阻 Rf1 获得最大功率，这意味着次级回路获得最大功率，因此 次级回路电流 I2也达到最大值。
谐振条件：初级等效总电抗为0 X11+Xf1=0
这时初级回路电流为：
这时次级回路电流为：
（2-63）

## Slide 66: 2.4.4.1 部分谐振 (P31)
(2) 次级部分谐振：保持初级回路电抗参数和初、次级互感不变，改变次级回路的电抗参数，使得次级等效电路电流与感应电压同相位，称为次级部分谐振。 (P32)
此时，达到最大值。
谐振条件：次级等效总电抗=0：X22+Xf2 = 0
注意，关于两个部分谐振（初级部分谐振或次级部分谐振）：
①初、次级部分谐振都能使次级回路的电流 I2max 达到最大值，但电流数值不同；
②只有初级或次级等效电路对信源ω0 谐振时，才能发生初级或次级部分谐振。
就初、次级回路本身对 0 是失谐的（因为回路本身是不包括反射阻抗的）。
次级回路电流为：
是初级等效到次级的电压源，参考图2-23(b)
（2-64）
P30

## Slide 67: 2.4.4.1 部分谐振 (P31)
初级谐振频率为：
次级谐振频率为：
若
则初、次级都是感性失谐；
若
则初、次级都是容性失谐；
这里的谐振频率不是部分谐振频率。
因为部分谐振频率永远 = 信号源的频率ω0
ω0 > ω01
ω0 > ω02
ω0 < ω01
ω0 < ω02

## Slide 68: 2.4.4.2 复谐振 (P31 P32)
复谐振（与部分谐振的区别：这里初、次互感可以改变）
(1) 初级复谐振：是指次级电抗不变，改变初级电抗及互感，
使初级等效电路谐振并且匹配，达到初级复谐振。 (P31 P32)
条件： X11+Xf1=0 初级部分谐振条件
R11=Rf1 匹配条件
由反射电阻可得:
这时，达到最大。
复谐振=部分谐振+阻抗匹配

## Slide 69: 2.4.4.2 复谐振
(2) 次级复谐振：保持初级电抗不变，改变次级电抗及互感，使次级等效电路谐振并且匹配，达到次级复谐振状态。(P29)
条件： X22+Xf2=0 次级部分谐振条件
R22=Rf2 匹配条件
同理可得，次级电路的最大值为 （2-65）
可见，耦合电路不论发生初级或次级复谐振，其次级回路都达到最大值，且电流数值相等。

## Slide 70: 2.4.4.3 全谐振 (P31 P32)
条件：初、次级电抗=0，X11=0，X22=0，则有
单独调节初、次级回路的电抗，使两个回路都与激励源频率谐振，达到全谐振状态。 此时，初级回路和次级谐振回路的谐振频率相等。
反射电阻
反射电抗
说明：全谐振时，次级对初级只反射电阻，不反射电抗。如下图：
所以
旧P30
Z11=R11+jX11 =R11
Z22=R22+jX22 =R22
R11
此时激励频率为：

## Slide 71
最佳全谐振
全谐振的基础上+初次级匹配, 此时耦合因数 =1 临界耦合全谐振
R11=Rf1
R22=Rf2
2.4.4.3 全谐振 (P31 P32)
或 Rf1==R11 Rf2= =R22 （2-66）
此时次级电流最大值为
上式与式(2-65)比较：显然最佳全谐振的与复谐振的相同。
（2-65）

## Slide 72
部分谐振
总结三种谐振谐振的
次级
初级
最佳全谐振
初次级复谐振

## Slide 73
根据耦合因数大小，全谐振分临界耦合、强耦合、弱耦合
全谐振临界耦合  = 1
全谐振强耦合  > 1
全谐振弱耦合  < 1
定义耦合因数 =KQ，实际上如下式的定义：
表示初级次级之间耦合的强弱
其中K为耦合系数，表示初级、次级回路之间耦合的松紧程度:
三种情况对应的谐振曲线如 右图：
P32 P33
2.4.4.4 （全谐振）耦合回路的通频带 P32 P33
=
=====Q0
即（2-50） （互感耦合或变压器耦合）

## Slide 74: 2.4.4.4 （全谐振）耦合回路的通频带 P32 P33
根据耦合因数不同，分5种情况：
（1）全谐振临界耦合(critical coupling) = 1
（2）全谐振弱耦合(under coupling)  << 1
（3）全谐振强耦合(over coupling) = 2.41
（4）1< < 2.41 时的带宽
（5）全谐振  > 1 的峰值点（相对失谐值为自变量）
有关详细的分析过程请参考：张肃文. 高频电子线路(第5版). 北京：高等教育出版社, 2009. P40-P42
（2-72）
（2-71）

重要结论：
  1 时，通频带BW大于单调谐回路。
 > 2.41频谱凹陷，不满足3dB带宽定义要求.

## Slide 75: 2.5 晶体管Y参数等效电路 (P62 P67)
通常调幅广播接收机的中频频率是465kHz（455）， 雷达、通信电视接收机的中频频率一般都很高，较常用的10.7MHz，38MHz，70MHz，105MHz等。
Ｙ参数法则----从测量和使用的角度出发, 把晶体管作为一个有源线性双口网络, 用一组网络参数构成其等效电路。
优点----导出的表达式具有普遍意义, 分析和测量方便。
缺点---网络参数与频率有关。
由于高频小信号谐振放大器相对频带较窄, 一般仅需考虑谐振频率附近的特性, 因而采用这种分析方法较合适。y参数是导纳参数，并联电路计算方便，直接将导纳相加即可。

## Slide 76: 2.5 晶体管Y参数等效电路 (P60 P62 P67)
Ｙ参数方程就是其中的一组, 它是选取各端口的电压V1 , V2为自变量, 电流I1, I2为参变量, 其方程如下：
其中：
yie为输出短路时的输入导纳
yfe为输出短路时的正向传输导纳
yre为输入短路时的反向传输导纳, 又称内部反馈导纳
yoe为输入短路时的输出导纳
图3-5 P60 P62 P67
(3-11)
(3-12)
(3-13)
(3-14)
图3-4 P60 P62 P67
(3-9)
(3-10)

## Slide 77: 2.6 单级单调谐放大器(P65 P70) Tuned amplifier / resonant amplifier
谐振放大器：采用谐振回路作负载的放大器。
分类一：小信号放大器、功率放大器
小信号谐振放大器属线性放大器，多为电压放大，晶体管甲类工作。
功率放大器：一般为非线性放大器
分类二：调谐放大器、频带放大器
①调谐放大器（高频放大器），调谐于外来频率（调频），工作频率变化
②频带放大器（固定选频），例如中频放大器。 工作频率不变
作用：放大信号，选择信号，抑制干扰。
要求：增益大，通频带符合要求，选择性好，工作稳定。
问题：
①增益与稳定性矛盾：由于内部反馈增益大，引起自激；
②通带与选择性矛盾：通频带宽，则选择性不好；通带窄，选择性好，但是失真。一般用矩形系数来衡量；增益和通带之积为一常数，所以常用增益带宽积这个指标来衡量放大器的质量。
2.6.1 调谐放大器概述(P58 P65 P70)
（1）概念与分类

## Slide 78: 2.6.1 调谐放大器概述(P58 P65 P70)
按器件分：晶体管放大器、场效应管放大器、集成电路放大器。
按通频带（带宽）分：窄带放大器、宽带放大器
按负载分：谐振放大器、非谐振放大器
（2）高频小信号放大器分类 (P58 P65 P70)
① 增益 gain
电压增益：AV=Vo/Vi 分贝表示： AV=20lg(Vo/Vi )
功率增益：AP=Po/Pi 分贝表示： AP= 10lg( Po/Pi )
（3）高频小信号放大器质量指标 (P58 P66 P71)
② 通频带 带宽 bandwidth
2f0.7 3dB带宽
中心频率f0 工作频率
P61

## Slide 79: 2.6.1 调谐放大器概述 (P58 P65 P70)
（3）高频小信号放大器质量指标 (P59 P66 P71)
③ 选择性
a. 矩形系数
P66
(3-5)
(3-6)
b. 干扰抑制比 P59 P61
或
P66
(3-7)
对某个频率为fn的干扰信号的抑制能力

## Slide 80: 2.6.1 调谐放大器概述
（3）高频小信号放大器质量指标 (P59 P66 P71)
④ 稳定性 f0 2f0.7
AV或 AP 、 f0 、2f0.7 的稳定性 稳定系数
⑤ 噪声系数
(3-8)
理想情况下：NF=1

## Slide 81: 2.6.2 单级单调谐放大器分析 (P63 P65 P70)
图中第一级的输出导纳和输出电流为第二级的信号源；
第三级的输入导纳为第二级的负载导纳；
CFLF为电源去耦；
CF为高频短路时的耦合电容；
C3为高频短路时的旁路电容。
这里重点研究第2级放大器的工作原理
等效三原则：
（1）偏置电阻要断开
（2）电容要短路（回路电容保留）
（3）晶体管要用y 参数等效
P63 P65 P70

## Slide 82: 2.6.2 单级单调谐放大器分析 (P63 P66 P71)
第2级的交流等效电路为： （y参数等效三原则 见上页）
P1为本级放大器晶体管集电极接入系数
P2为下级放大器晶体管基极接入系数
上图的y参数等效电路：
不短路
不短路
旧P35
旧P35
(1) 放大器y参数等效电路(equivalent circuit)
其中 为本级放大器信号源电流
为本级放大器信号源导纳
或yie2为下级放大器输入导纳
i
同P65 P70 图3-9

## Slide 83: (2) 放大器的输入、输出导纳
将负载折算到集电极回路（ P63 P65图3-9 ）
从CB(e)点向右看进去的导纳为
图中，
C ——振荡回路电容；
g0 或gP ——回路空载时的损耗电导；
gi ——下级放大器输入电导；
Ci ——下级放大器的输入电容
下面计算放大器的输入、输出导纳：
重新把上页图放到这里
+

## Slide 84: (2) 放大器的输入、输出导纳
将负载折算到集电极回路后为定值
①先把以及Uo 折算到 A、B 端，则
g0回路
电导
②然后将 A、B 两端折算到 c、e 两端，则
右图中各参数折合的过程：
；；
；；g g
C

## Slide 85: (2) 放大器的输入、输出导纳
式(1-15)代入式(1-12), 可得:
式(1-13)代入式(1-14)，可得: (1-15) 同式(3-25)
将上图进一步等效简化为：
从输入回路看： (1-12)
从输出回路看： (1-13)
并且： (1-14)
同式(3-26)
同式(3-22)
同式(3-21)
同式(3-23)

## Slide 86: (2) 放大器的输入、输出导纳
∴由上式 可求得放大器的输入导纳为：
若，即不考虑内部反馈，则
同理, 求得放大器的输出导纳, 由上页式(1-15)求Ui的表达式,
再将Ui的表达式代入上页式(1-13)得
同理若不考虑内部反馈yre= 0，则
上式表明：放大器的输入导纳就是晶体管的输入导纳。
上式表明：放大器的输出导纳就是晶体管的输出导纳。
式(3-27)

## Slide 87: (3) 放大器的电压增益 gain (P64 P66 P71)
因为电路为正向传输，设 yre=0时，则有
yi = yie = gie+ jCie
将上图折算到 AB 两端(谐振回路两端)，可得如下电路图：
其中，Coe为本级放大器晶体管输出电容；
goe为本级放大器晶体管输出电导，上图中的goe本；教材中为goe
Cie为下级放大器晶体管输入电容,上图中的Cie下；教材中为Cie2
gie为下级放大器晶体管输入电导,上图中的gie下；教材中为gie2
yfe为本级放大器晶体管正向传输导纳；
g0为并联谐振回路的谐振导纳；上图中的g0；教材中为gP
P65 P67 P72 图3-10左图相同
令：C=P12Coe+C+P22Cie
g=P12goe+g0+P22gie

## Slide 88: (3) 放大器的电压增益
则上页图可以进一步简化等效为下图 ：
回路有载Q值
回路空载Q值
回路谐振频率
由上图可知：
则可以得 到电压增益
此时电压增益模值：
若广义失谐=0，谐振|增益为
Uo为谐振回路输出到下级负载的电压
广义失谐定义见教材P17或本章课件P17
此时电压增益模值：
（3-34）
(3-1)（3-33）
其中

## Slide 89: (4 ) 放大器的谐振功率增益(P65 P66 P71)
放大器谐振功率增益为：
P65 P67 P72
(3-2) (3-35)

## Slide 90: (5) 放大器的通频带(pass band) （P66 P68 P73）
若广义失谐0，失谐时，放大器的电压增益：
AV0归一化单位谐振函数
可解出 = 1
若=1，谐振时：
则根据通频带定义二者比值：
由
上两式相减：
最终可以得到通频带：
可见，单级单调谐放大器的通频带是由单调谐回路的通频带决定的。

## Slide 91: (5) 放大器的通频带
由通频带可以得出增益带宽积常数：|AV0|·B
由上式可以看出：
增益|AV0| ，则B ；反之，B  ，则增益|AV0| 。
要增加|AV0|·B 的值，须选择|yfe|、B 大的晶体管放大器，
或者减小C的值，但是C的减小是有限度的。
求增益带宽积常数：
求回路参数选定后，增益带宽积为常数
(3-39)

## Slide 92: (5) 放大器的通频带
其中CM 是杂散电容、引线等分布电容；
Coe和Cie2是晶体管本身的电容，所以若要C 小，只能减小回路电容C，
如C=0时，则C=P12Coe+P22Cie2 +CM
而这三个电容随温度等因素的变化影响较大，会引起f 0变化，
所以没有回路电容C是不可以的。
通常回路电容C的取值与谐振频率有关，例如：
f0 =465kHz C = 150~510 pF
f0 =10.5MHz C = 50~150 pF
f0 =30MHz C = 10~50 pF
因为： C=P12Coe+C+P22Cie2 +CM

## Slide 93: (6) 选择性 Selectivity P58 P60
通频带是允许信号通过的频率。
选择性是希望通带外 的信号小，衰减大，所以选择性说明了谐振回路的对不需要的信号的抑制能力。
一般6管收音机(见本章课件最后一页)是dn >20dB。
① 矩形系数
② 抑制比
对某个干扰信号的抑制能力，用dn表示
(3-6)
(3-5)
(3-7)
 )
用dB表示表示

## Slide 94: 2. 7 谐振放大器的稳定性Stability P69 P71 P76
放大器稳定电压增益为：P69 P72 P77
通常S＝（5～10）
稳定系数（P370 P433 P440 附录1 稳定系数S的推导）
Cre是晶体管内部反馈电容
不稳定放大器是振荡的，一般有：
∴要提高稳定性，应该选择 yfe大，Cre小的晶体管，或者降低工作频率。
2.7.1 放大器的不稳定 ——自激
稳定
不稳定
(3-52)
满足相位关系，形成正反馈，放大器变成振荡器
2.7.2 放大器的稳定条件

## Slide 95: 2.7.3 提高放大器稳定性所采取的措施
① 加大回路插入损耗, 失配法， 牺牲增益（P71 P73）
在回路两端并联电阻(或电导），使得 g‘=g+g并变大，即使增益下降
②采用中和电路 P71
内部存在，使得输入导纳为晶体管成为双向器件，
造成放大器的输出影响输入，的存在使输出对输入产生影响。
加中和电路就是加一个反馈电路，消除输出对输入的影响。
<<()

## Slide 96
右图为加中和导纳 yN 的等效电路，Uo 是L1 CN输出电压。
各电流电压参数关系：
中和最终要实现：
则输入电流为
则放大器输入导纳为
旧教材P47 中和电路。
与P73 图3-14 的中和电容 原理相同
2.7.3 提高放大器稳定性所采取的措施
P73
L1 L2
可得
(3-54)
电桥平衡条件：
曾兴雯，刘乃安，陈健. 高频电子线路（第6版）. 西安：西安电子科技大学出版社,2017.

## Slide 97: 2.7.3 提高放大器稳定性所采取的措施
由外部中和电路，yi中不含 yre的成分，使输出对输入的反馈为0，成为单向。
由中和条件公式 0，得
由于 gre<<Cre
∴
故,
可见实现中和，保证Uc 和 Uo是反相的。
(+j)

## Slide 98: 2.7.3 提高放大器稳定性所采取的措施
中和法优点：
增益高，不是靠牺牲增益来增加稳定性。
缺点：
①中和不彻底，实际上yre有电导部分；
②与工作点关系大，因为Cbc （即结电容）和工作点有关；
③与频率有关，因为yre中的等效电容和频率有关。
在调谐电路中，中和法效果较差，在要求严格时，都采用失配（匹配）法（加大插入损耗）。

## Slide 99: 2.8 多级单调谐放大器 Cascade amplifiers P67 P69 P74
单级放大器的增益有限，如果提高增益过大，超过放大器的稳定增益（AV0）会造成放大器不稳定，产生自激振荡。
故采用多级放大器级联实现更高增益。
2.8.1 多级单调谐放大器电压增益 P68 P69 P74
m级放大器级联的电压增益为：
(AV)m= AV1 AV2 AV3 …  AVm
AV1
AV2
AV3
AVm
…
如果各级放大器的增益相等：AV1= AV2= AV3= … = AVm = AV
m级放大器级联的总电压增益为：(AV)m= (AV )m
谐振时m级放大器总电压增益为： (AV0)m= (AV0)m

## Slide 100: 2.8.2 多级单调谐放大器通频带 P68 P69
单级单调谐放大器的谐振曲线为
则m级放大器级联的谐振曲线为
显然随着m，通频带(2f )m
(3-43)

## Slide 101: 2.8.2 多级单调谐放大器通频带 P68 P70
根据通频带的定义式，多级放大器的总通频带应满足：
可以得到m级放大器级联的总通频带：
式中，(2f 0.7) 为单级放大器的通频带。
称 为频带缩减因子。
称 为频带展宽系数,表示要达到单级相同的通频带，每级放大器通频带必须加宽X1
1.5538
2.2990
2.5933

## Slide 102: 2. 8.3 多级单调谐放大器选择性 P68 P70
令多级放大器的谐振曲线满足：
可以得到m级放大器的矩形系数：
(3-46)

## Slide 103: 2.9 放大器的噪声 Noise in amplifiers P312 P332 P341
在放大器的输出信号中，有许多不需要的信号，称之为干扰和噪声。非期望信号 Unexpected signals
1. 分类
干扰：外部串入或干扰源产生的无用信号，分为自然干扰和人为干扰。
自然干扰：天电干扰(大气层)、宇宙干扰、大地干扰(大地电磁、地质噪声)
人为干扰：工业干扰、无线电台干扰
2.9.0 概述 P312 P332 P341
在我国与无线电干扰相关的部分法律、法规：
(1)中华人民共和国刑法
(2)中华人民共和国无线电管理条例,
2016年11月11日颁布;2016年12月1日起施行
(3)无线电发射设备管理规定（征求意见稿）2020年3月工信部

## Slide 104: 2.9 放大器的噪声 Noise in amplifiers P312 P332 P341
2.9.0 概述 P312 P332 P341
中华人民共和国刑法：
第一百一十一条 破坏广播电台、电报、电话或者其他通讯设备，危害公共安全的，处七年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处七年以上有期徒刑。
中华人民共和国无线电管理条例：（2016年11月11日颁布；2016年12月1日起施行）
第六条 任何单位或者个人不得擅自使用无线电频率，不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰，不得利用无线电台（站）进行违法犯罪活动。
第十四条 使用无线电频率应当取得许可，但下列频率除外：
（四）对依法使用的其他无线电频率不会产生有害干扰。
第八十一条 违反本条例规定，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
无线电发射设备管理规定（征求意见稿）2020年3月工信部
第十八条 生产、进口国家无线电管理机构规定的微功率短距离无线电发射设备（以下简称“微功率设备”）无需取得无线电发射设备型号核准，使用微功率设备无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照，但应当遵守国家无线电管理的有关规定。
第十九条 微功率设备使用场景及技术指标应符合国家无线电管理的有关规定，不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰的保护要求。

## Slide 105: 2.9 放大器的噪声 Noise in amplifiers P312 P332 P341
在放大器的输出信号中，有许多不需要的信号，称之为干扰和噪声。非期望信号 Unexpected signals
2.9.1 噪声的来源及其性质 P312 P333 P343
1. 分类
噪声：随机起伏的电信号，非期望信号
  分为自然噪声、人为噪声
  自然噪声：热噪声、散粒噪声、闪烁噪声等
  人为噪声：交流噪声、感应噪声、接触不良等
  还可以分为周期性、非周期性
      周期性干扰，如电台干扰；
      非周期性干扰 : ① 短脉冲干扰：天电干扰、工业干扰
      ② 起伏干扰：内部噪声（载流子运动引起)
信号单音100Hz 200Hz 500Hz
1KHz 2KHz 5KHz
10KHz 15KHz 16KHz 20KHz
白噪声 Piano

## Slide 106: 2.9.1 噪声的来源及其性质 P312 P333 P343
2. 信噪比
信噪比：信号噪声功率之比；
SNR 、S/N 或 Ps/Pn P312 P332
S或Ps是指信号功率
N或Pn是指噪声功率
也可以用对数形式表示：
SNR= 10lg(S/N ) = 10lg(Ps/Pn ) (dB)
输入信噪比
输出信噪比
一般用于衡量模拟系统的信号或通信质量。
“信号幅度小于噪声，被淹没了，辨认不出来了”

## Slide 107: 2.9.1 噪声的来源及其性质 P312 P333 P343
电阻热噪声 P312
电阻体内电子不规则运动，温度上升，运动加剧，称之为热噪声。
电阻热噪声具有很宽的频谱，从零频～ 1013 Hz范围内，其频谱分量的幅度是相等的。由于和白光的光谱相似，所以称之为白噪声。
电阻热噪声的功率谱密度: s(t)=4kTR
其中： k=1.3810-23J/oC ，称为玻耳兹曼常数；
T是电阻所处的环境温度，绝对温度。
频谱特性：白噪声
双边功率谱n02， 可以是高斯分布的
香农对高斯白噪声（AWGN）的说法

## Slide 108: 2.9.1 噪声的来源及其性质P312 P333 P343
由于放大器具有一定的通频带，带内噪声分量为电阻两端产生的噪声电压均方值： Vn2=s(t)·f n = 4kTR·f n
可见：通带越宽，温度越高，电阻值越大，噪声越大。
一个电阻可以等效为一个均方值Vn2的噪声电压源和一个电阻的串联。
例：f =100kHz, R = 1k, T=290K时，
Vn=1.2652V，显然，很小?
BF320最后一页 YAESUP99倒数第3页
n个电阻串联的噪声源为： Vn2 = 4kTR ·f n
其中， R= R1+ R2+…+Rn
对于一个谐振回路而言,两端的噪声电压均方值为: Vn2 = 4kTR·f n
其中， R  Q2r，而r为线圈电阻。
图12-1 P312 P333 P343

## Slide 109: 2.9.1 噪声的来源及其性质P312 P333 P343
(2) 晶体管的噪声（四种类型） P313
①热噪声(thermal noise) ：机理与电阻热噪声相同
例如：电阻Rbb （基极的偏置电阻 如 P313 P334 图12-2 的R1 R2）
②散弹噪声(shot noise)：载流子的随机起伏造成的。
例如：发射极流向基极的电流，平均看来是恒定的。由于温度的影响及载流子相互碰撞的偶然性，在一个短时间内，注入到基区的载流子数目是不同的，因而有一个起伏电压，称为散弹噪声。
发射结散弹噪声电流的均方值： Ien2=2qIeofn
该散弹噪声和直流工作状态，通过发射结的电流Ieo有关。
其中电子电荷量：q=1.61019 库仑
③分配噪声(partition noise)：
只出现在半导体三极管内，是集电极电流随基区载流子复合数量的随机变化产生的。
发射极中的载流子流入基区后，大部分到达集电极，一小部分在基区内被复合，形成基极电流。这两部分电流的分配是随机的，造成集电结电流起伏，称为分配噪声。

## Slide 110: 2.9.1 噪声的来源及其性质 P312 P333 P343
(2) 晶体管的噪声（四种类型） P313
噪声电流均方值：
式中,Ic 为集电极静态电流, 为高频共基电流放大系数, 0为零(低)频时的 值。
④ 闪烁噪声(1/f flicker noise) ：
又称低频噪声或 1/f 噪声。
对低频影响大，其噪声频谱与频率f 近似成反比。高频影响可不考虑。
∴
f为放大器的截止频时）
(12-14)
由图可见：非白噪声——频率越大， 越小，由式(12-14), 噪声越大。

## Slide 111: 2.9.1 噪声的来源及其性质 P312 P333 P343
4. 系统或电路内部噪声
(3) 半导体场效应管噪声 P335 P345
② 沟道内热噪声 thermal noise
沟道内电子不规则热运动产生。
① 散粒噪声 shot noise
栅极内的电荷不规则起伏的随机起伏造成的。
③ 漏极与源极间的等效电阻噪声
就是等效的电阻热噪声
④ 闪烁噪声 1/f flicker noise
同晶体管的闪烁噪声

## Slide 112: 2.9.2 放大器的噪声系数 P311 P332 P341
式中，Psi ——放大器输入信号功率 ; Pni ——放大器输入噪声功率
Pso——放大器输出信号功率; Pno——放大器输出噪声功率
(1) 噪声系数的定义
噪声系数NF可以写为对数形式（dB）：
(12-1)
(12-2)
理想情况下，系统无噪声：
NF=1 或 NF(dB) = 0.00dB
实际系统中不可能完全无噪：
NF>1 或 NF(dB) > 0.00dB

## Slide 113: 2.9.2 放大器的噪声系数 P311 P332 P341
(1) 噪声系数的定义
放大器输出端的总噪声功率： Pno = AP Pni + PnA
式中，PnA为放大器本身的噪声在输出端产生的功率。
其中，分母ApPni为信源噪声经放大在输出端产生的噪声功率。
显然，NF总是大于1的, 希望NF越小越好，对于理想的放大器，无噪声，即 PnA =0 。
此时，NF=1。
NF适用于线性放大器，而线性放大器的功率增益为：
则噪声系数NF可以写成：

## Slide 114: 2.9.2 放大器的噪声系数
第1级噪声功率: PnA1 =(NF11) Ap1Pni
第2级噪声功率: PnA2 =(NF21) Ap2Pni
……
第 n 级噪声功率: PnAn =(NFn1) ApnPni
可以写成：
由噪声系数公式 ，可得多级放大器的噪声系数。
(2) 多级放大器的噪声系数 P315
已知每一级的NF为（每一级都作为独立一级考虑）
……

## Slide 115: 2.9.2 放大器的噪声系数
因为： Ap= Ap1 Ap2  ... Apn
Pno=(Ap1Ap2... Apn)Pni+(Ap2Ap3... Apn)PnA1 +(Ap3Ap4... Apn)PnA2 +...
上式代入噪声系数公式，可得：
NF=1+
再将上面第1级到第n级的噪声式代入上式，可得：
由上式可见，多级放大器的噪声系数取决于前1～2级，后面部分相比之下很小。因为第一级的噪声的放大倍数最大，所以应尽量降低第一级噪声。
(12-18) P315 P336

## Slide 116: 2.9.3 减小噪声系数的措施
(1) 选用低噪声元器件
前置放大器选用低噪声管。广泛使用低噪声场效应管，做成前置放大级和混频级。使用金属膜电阻，其热噪声小。
(2) 正确选择晶体管放大器的直流工作点
晶体管放大器的噪声系数和直流工作点的关系较大，过大或过小都不好。对一定的信号源内阻，有一个使 NF 最小的工作点电流，其值一般在（0.3～1.0）mA。
(3) 选择合适的信源内阻
要使放大电路的NF最小，有一个最佳的信源内阻。
低频时，最佳信源内阻是500～2000Ω，与共射放大器的输入内阻相近，故选用共射电路。
高频时，最佳信源内阻几十～几百Ω，选用共基放大器。
(4) 选择合适的带宽
噪声电压和带宽有关，过大则内部噪声大，造成信噪比下降；过小则失真。
选用合适的放大电路
例如：共射－共基级联放大器就是一种性能稳定的低噪声电路。
(6 ) 降低放大器温度，特别是前端主要器件的温度
对于灵敏度要求高的设备，这一点尤为重要。
例如：卫星接收机中的高放，有的设备冷至20K～80K。
本节讨论的措施,主要是电路内部; 还有外部的干扰消除，见8.3节

## Slide 117: 2.9.4 接收机的灵敏度 P318 P339
接收机的灵敏度就是维持正常工作时，输入端所必须的信号功率（或电压）。
要维持正常工作, 接收机的线性部分输出必须维持一定的信噪比(P318 P339)。
理想时（无外部干扰时），由内部噪声来决定。
故灵敏度作为评估接收机质量的一个标准。
表达式：
EA——天线感应电动势（μV）； RA——天线等效电阻（kΩ）；
BN——接收机带宽（kHz）； NF——噪声系数
The end of Chapter 2
用接收信号场强（天线感应电动势） Esmin表示的接收信号最小功率
Psmin = E2smin /(4RA) (12-19)
用接收机通频带 BN表示的接收信号最小功率
Psmin = kT0 BN NF D (12-20)
其中D为识别系数，简单起见， D =1

## Slide 118: RFID Reader

## Slide 119: RFID Tag
2.1.4 并联谐振回路的实例：香港机场的行李电子标签（2016年）
提高了行李分拣效率和可靠性，降低了差错率，并且相对低成本

## Slide 120: 一种六管收音机原理图
表达式：