## Slide 1: 3 高频功率放大器（谐振功率放大器） P80 P82 P88 RF power Amplifier (RFPA)
分类1
谐振放大器：高频小信号放大器、高频功率放大器；负载是谐振回路
非谐振放大器：低频功率放大器、宽带高频放大器；负载非谐振
{
分类2
宽带放大器：高频宽带放大器、低频放大器；相对带宽大
窄带放大器：高频谐振放大器；相对带宽小
{
分类3
小信号放大器：高频小信号放大器、低频放大器；输入、出电平相对小
功率放大器：低频功放，高频功放；输出电平高，功率大
{
分类4 电子管放大器、晶体管放大器、场效应管放大器、IC放大器
本章讨论的是：高频谐振放大器
对放大器的基本要求：
  （1）输出电平高；满足要求；
  （2）能量转换效率高；
  （3）信号频谱满足要求，谐波少或失真小，抑制谐波能力强；
  （4）稳定可靠；

## Slide 2: 3 高频功率放大器（谐振功率放大器） P80 P82 P88 RF power Amplifier (RFPA)
系统框图
任务：无线电发射机中，放大主振输出的高频振荡信号，以获得足够大的高频功率，馈送到天线辐射出去。
保证输出功率的前提下，尽量提高效率；
工作状态:高频功放由于频率高，为得到高效率输出，工作状态不能选择甲(A)类或乙(B)类，而是丙(C)类;
负载网络:采用LC调谐回路，不采用电阻。
另外，为了不影响其他发射台的工作，对谐波抑制也有要求。
主振级
缓冲级
倍频级
末前级
功放
末级
功放
应用场合？？？

## Slide 3: 3.1 高频功率放大器工作原理 P80 P83 P89
3.1.1 基本电路
上图中，基极对地瞬时电压为 vBE= VBB+Vbmcos(t) (4-1)
集电极对地瞬时电压为 vCE =VCC vc=VCCVcmcos( t) (4-2)
其中VBB为基极偏置电压；Vbm为基极高频激励电压振幅
其中Vcc为集电极直流电源电压；Vcm为集电极回路基波电压振幅
  P81 P83 P89
电路组成：
（1）能量转换器件——晶体管
（2）LC谐振回路
（3）供电电源——直流

## Slide 4: 3.1.2 输入回路的电流波形
使用晶体管输入特性曲线 ib=f(eb)=f(vBE)
下图中，VBZ 为开启电压，对于硅管VBZ =0.5~0.7V 对于锗管VBZ =0.1~0.3V
晶体管导通的条件： vBE= VBB+Vbmcos(t) > VBZ , 此时 ib0
截止的条件： vBE= VBB+Vbmcos(t)  VBZ , 此时 ib=0
  旧教材P83
vBE
VBB
VBZ
VbM
ibM
vb
vb=Vbmcos(t)
一个周期中，只有～ 是导通的，所以ib是一串尖顶余弦脉冲，以ibM 为高度，以2 为宽度，以T为周期。2 称为导通角或电流流通角， 称为截止角或半流通角（截止起点）。新教材称为半导通角 P83 P89表
由于2 < ,  < /2，认为是工作在丙类状态(Class C)。 几种典型的工作状态(本章课件最后一页) 以及P83表4-1
  （4-1）

## Slide 5: 3.1.3 输出回路电流波形 P81 P83 P90
需用到晶体管的转移特性曲线：ic=f(eb)= f(vBE)
由图可见，只有少部分时间vBE>VBZ,晶体管导通，大部分时间截止，
集电极电流也是以T为周期，高为IcM或icmax ，宽为2 的尖顶余弦脉冲。
由于ic和ib 是线性关系，所以曲线和输入电流波形一样，只要把ib 换成ic即可。所以根据晶体管导通截止条件:
由c点: VBZ  VBB=Vbmcosc
可得:
可根据上式计算导通角2c
或截止角（半导通角）c
导通： vBE= VBB+Vbmcos( t) > VBZ , 此时 ic0
截止： vBE= VBB+Vbmcos( t)  VBZ , 此时 ic=0
折线法
对应下式，图中的负号去掉
  P82 P84 P90
  （4-4）

## Slide 6: 3.1.4 集电极余弦脉冲电流付氏级数表达式P83 P85 P91
ic和ib 可用付氏级数分解为：
Ic = Ic0 +Ic1  cos(t)+ Ic2 cos(2t)+…+ Icn cos(nt) n =1,2,…
由于工作在丙类，若采用电阻负载，输出电压同电流，是尖顶余弦脉冲，产生严重失真。
我们可以用LC调谐回路作负载，使调谐频率在基波上，则回路对基波Ic1等效成一个纯电阻，可得到和输入高频波相同的电压波形输出：
其中，Ic0为直流分量， Ic1为基波分量， Ic2为二次谐波，
Ic3为三次谐波， ... , Icn为n次谐波
对谐波失谐，无输出，可见，LC 回路的选频作用。
式中，Vc为集电极输出电压vc的振幅，Vc = Ic1 Rp’
Rp’为回路基波谐振电阻等效到部分接入的集电极输出的阻抗。
（4-8）
vce = Ic1  cos( t)  Rp’ = Vc  cos(t)
  P81 P83 P89
最终保证输出电压（基本）不失真

## Slide 7
3.1.4 集电极余弦脉冲电流付氏级数表达式（P85）
LC谐振回路对谐波的抑制作用分析
回路对n次谐波的阻抗（并联）(根据下图)为：
谐振于基波
分析：基波谐振时，基波谐振电阻:
为了简化分析，设0L>>r, 则：>> r, =
例如：设Q=120，二次谐波，n＝2，
三次谐波，n＝3，
所以：
故：对于谐波，并联谐振电路相当于短路。
上式中，n = 2，3，4，…

## Slide 8: 3.1.5 高频功放的功率关系 P82 P84 P90
集电极输出交流功率（基波功率）：
电源供给功率、直流功率：P==VccIc0 （4-9）
损耗功率、集电极耗散功率： Pc= P=  Po （4-11）
上式中为集电极电压利用系数：
=Vcm/Vcc 表明直流转换为基波的量。
（4-10）
集电极效率：
（4-12）
但是，上式中，各个功率需要的Ic0 ， Ic1仍然未知，需要求出来.

## Slide 9: 3.1.5 高频功放的功率关系 P82 P84 P90
上式中g1(c)为波形系数：
g1(c)与c的关系如右图所示
见P434 P442 附录2 查表即可.
可见： C类最佳效率,可以达到90%
例： = 1 Vcc=Vcm ，
理想情况下，各类放大器的功率比较为：
功率效率提高说明：
（1）功率放大器功耗下降，节能省电，降低能耗，节能环保
（2）对便携设备，耗能敏感设备有很大意义；
（3）节省电能就是绿色、环保、低碳，对环境友好，可持续发展。
最大
 > 78.5
参考P83 表4-1

## Slide 10: 3.1.6 集电极余弦脉冲电流的分解(P85 P87 P93)
晶体管的转移特性曲线为
由
转移特性曲线的斜率
特性曲线的 任一点值为：
则尖顶余弦脉冲集电极电流为：
  P82 P84 P90
对应下式，图中的负号去掉
（4-15）
（4-18）
iC = gc(vBEVBZ)
或
（4-15）的上面 P85

## Slide 11: 3.1.6 集电极余弦脉冲电流的分解 P85 P87 P93
若 t = 0时，iC= iCmax ,即： iCmax=gc  Vbm(1  cos c)
则转移特性曲线的斜率：
上式为尖顶余弦脉冲的解析式，取决于iCmax和，
是周期函数，可进行付氏展开，求出各频谱分量。
（4-19）
上式gc代入式（4-18）即有：
（4-20）
（4-18）
重写上页式（4-18）：

## Slide 12: 3.1.6 集电极余弦脉冲电流的分解
①计算直流分量（傅氏级数的直流）（一周期内的平均值）(P88 P94)
称为余弦脉冲电流分解系数。
见P434 P442附录2
令
②基波电流振幅(傅立叶级数的系数)
（4-21）
（4-21）
第2个式子
到此处， Ic0 ， Ic1求出来了，前述的功率P= 和 Po可求了

## Slide 13: 3.1.6 集电极余弦脉冲电流的分解
③ n次电流振幅(傅立叶级数的系数)
由图4-9可见：
① 90<θc<180 时，1(θc)大。在θc＝120 时， 1(θc)最大，
Icm1=1(θc) icmax也达到最大值，集电极输出功率达到最大值，因而高频功放最好工作在甲乙类。但这时集电极效率低，所以还是选θc＝70  。
② θc＝60 时, 2(θc) 极值, Icm2=2(θc) icmax 最大, 可以用来实现二倍频。
③ θc＝40 时, 3(θc) 极值, Icm3=3(θc) icmax 最大，可以用来实现三倍频。
余弦脉冲电流分解系数α(θc)可以通过上式计算得到，见P372 P434 P442附录2，查表获得。
  P82 P89 P95
  图 4-9

## Slide 14: 3.2 高频功放动态特性和负载特性 P87 P89 P95
以上用折线法分析了高频功放的原理，说明在大信号的情况下，丙类工作状态可获得大功率，高效率，谐振输出，不失真。
高频功放的工作状态取决于以下4个参数：
①信号源激励幅度Vbm
② 偏置电压VBB
③ 电源电压Vcc
④ 负载阻抗Rp
这些参数变化时，放大器会出现不同的工作状态。
为了正确选用和调整放大器的工作状态，讨论其动态特性和负载特性。

## Slide 15: 3.2.1 高频功放的动态特性—— iC与vCE之间的关系 P87 P89 P95
在高频功放的讨论中，功率和效率与尖顶余弦脉冲的Ic0和Ic1有关。
而Ic0和Ic1又取决于ic的波形。所以必须掌握iC的工作情况。
结合晶体管的内部特性和外部电路特性：
内部特性
内、外特性的结合就是动态特性。
外部特性
内特性iC=f (vBE, vCE) 是无负载情况下，把晶体管的vBE或vCE 之一作为参变量，另一个做变量，影响iC 的变化。
先看输出特性和转移特性(也是静态特性）。
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.
P87 P86
vBE = VBB +Vbm⋅cos( t)
vCE = Vcc  Vcm⋅cos( t)

## Slide 16: 3.2.1 高频功放的动态特性 iC与vCE之间的关系 P89 P95
先求输出特性曲线中的动态特性：
在输出特性中，饱和区 iC 只随vCE变化，和 vBE无关；
在转移特性中，iC只随vBE变化，和 vCE无关。
由式(1)、式(2)求出：
gc为转移特性斜率
谐振时的外部特性
在放大区，
(1)
(2)
(3)
代入式(3)，得ic和vCE的关系：
上式中，斜率和截距分别为：
可见ic和vCE 的关系为一直线方程，斜率为负，相当于交流负电阻，可以将交流能量输送到负载上去。
Vcm为集电极回路基波电压振幅，Vbm为基极激励交流(高频信号)电压振幅。
（4-23）
（4-25）
（4-15）的上面 P85

## Slide 17: 3.2.1 高频功放的动态特性 iC与vCE之间的关系 P89 P95
方法一：用式（4-25）在vCE轴上取B点，使线段OB=V0，做斜率为gd的直线BA。
作图法求负载线：
方法二：用式（4-25）令ic=0，则vce =V0，得B点；
令vCE =0，则ic= gdV0，得C点。
方法三：由前页式(1)~(3):
当t=0时，vBE = VBB+Vbm，vCE =Vcc  Vcm ，
得A点；
当t=/2时，vBE = VBB ， vCE =Vcc，得Q点。
则可以 P90 P96 作图法求负载线：见下页
  P88 P90 P96
C点
  图 4-10
（4-25）
  +
  +

## Slide 18: 3.2.1 高频功放的动态特性 ic与vCE之间的关系
图中，电流iC最大点位置
当落在临界线右侧，交流输出电压vCE较小， 欠压区：放大区；
当落在临界线左侧，交流输出电压vCE较大， 过压区：饱和区；
当落在临界线上，临界.
可见欠压区的动态特性类似于低频线性放大器中的负载特性，但又不同，
动态特性不仅是负载的函数，还是通角θc的函数。因为：V0=VccVcmcosc
方法四 P88 P90 P96 作图法求负载线：
Q点：
vCE =Vcc
由传输特性：
ic=gc(vBE  VBZ)可得
iQ= iC=gc(VBB  VBZ)
B点：
iC=0
vCE =Vcc  Vcm cosc
负载线负斜率物理意义：
放大器相当于一个负电阻。
  图 4-10
  P88 P90 P96
(4-15)的上面 P85
临界线

## Slide 19: 3.2.1 高频功放的动态特性 iC与vCE之间的关系
下面看丙类放大器的动态电阻，即动态特性AB段的斜率倒数。
B 点的vCE为：vCE=VccVcmcosc
C点的vCE 为：
v’CE = vCEmin =VccVcm (当 t=0时)
CB段的电压：
可见动态电阻不等于负载电阻Rp，AB线段的斜率（电导）倒数
则动态电阻：
  P87 P90 P96
  C
  图 4-10
AB线段的斜率（电导）为

## Slide 20: 3.2.2 高频功放的负载特性 负载电阻Rp变化
当高频功放的直流电源Vcc、VBB、激励振幅Vbm 一定时，Icm0 , Icm1 , Vcm输出功率Po效率随着负载电阻Rp变化，所以该特性称为高频功放的负载特性。
工作状态根据vBE= vBEmax , vCE=vCEmin时，动态特性上瞬时工作点的位置确定。
在图4-10中， ce饱和压降为Vces
当vCE=Vcc Vcm > Vces则为----欠压状态
当vCE =Vcc Vcm < Vces则为----过压状态
当vCE =Vcc Vcm = Vces 则为----临界状态
ce的饱和压降Vces
  P89 P91 P97
  图 4-11
Vces

## Slide 21: 3.2.2 高频功放的负载特性 负载Rp（ Vcm ）变化
整个动态特性示意图如右图所示:
欠压和临界状态： iC是相同的余弦脉冲；但临界状态Vcm更大；
过压状态：iC中间凹陷； Vcm较临界略有增大。
讨论(P89 P91 P97)：
①种情况：Rp  Vcm，当Vcm = Vcm1 时，vCEmin1=Vcc Vcm1 >Vces(饱和压降)，负载线1为直线，iC是与ib形状相同的余弦脉冲；
欠压状态
②种情况：Rp  Vcm ，当Vcm = Vcm2 时， vCEmin2=VccVcm2 = Vces ，负载线2为直线，iC是与ib形状相同的余弦脉冲，但高度Icm比①有所下降；临界状态
③种情况：Rp   Vcm   ，当Vcm = Vcm3时， vCEmin3=VccVcm3 < Vces ，负载线3变成折线，iC是凹陷的余弦脉冲，过压状态
  P89 P91 P97
ic= gd(vCE V0) （4-25）
  图 4-11
负载Rp（Uc）变化时，对放大器动态特性的影响
Vces

## Slide 22: 3.2.2 高频功放的负载特性 Rp（ Vcm ）变化时，对放大器动态特性的影响
比较三种工作状态：
（1）临界状态：Po最大；c较高；最佳工作状态 (对应最佳负载RLcr)；主要用于发射机末级。
（2）过压状态： c较高（弱过压状态c最高)；负载阻抗变化时，VCm基本不变(变化范围小)；用于发射机中间级。
（3）欠压状态： Po较小； c较低；PC大；输出电压不够稳定；高频功放电路中很少采用，基极调幅电路工作于此状态。
负载RL (RP)特性曲线定义为：基波谐振电阻Rp 变化时，
Ic0 Icm1 P= Pc Po c , 随Rp 的变化关系。
欠压 临界 过压状态
  P90 P92 P98
Ic0 直流电流
Icm1 基波电流
P= 直流功率 电源供给功率
Pc 集电极消耗功率
Po 交流功率 基波功率
c 集电极效率
Vcm 集电极电压振幅
  图 4-13

## Slide 23: 3.2.2 高频功放的负载特性
结论
欠压区：IC0、ICm1几乎不随RP变化，可以看成恒流源。集电极损耗功率PC随 RP减小而大幅度的增大，RP=0时会损坏晶体管放大器。
过压区： VCm几乎不随 RP变化，可以看作恒压源。
输出功率Pomax 出现在临界状态， max 出现在在弱过压状态。
所以可以根据高频功放的作用来选取工作状态
例如：
末级功放：要求效率高，输出功率大，临界状态；
末前级和集电极调幅：应给末级提供一个稳定的高频激励，工作在过压状态。负载变化，高频激励保持不变。
倍频级：效率高，功率大，临界状态。
欠压状态：Po小，c小， PC大，VC不稳，基极调幅采用。

## Slide 24: 3.2.3 Vcc变化对放大器工作状态的影响 P91 P93 P99
应保证Vbm, VBB, Rp三个参量不变的条件下讨论。
变化曲线为：
结论：过压时，基波幅度Vcm 和VCC 成线性关系，可以实现高电平集电极调幅。
集电极电流波形ic由尖顶  尖顶  凹陷脉冲过渡。
当Vcc ，放大器的工作状态由欠压  临界  过压负载线由直线  直线  折线过渡
各个参数变化曲线如下图：
  旧教材P100
  P91 P93
  P92 P94 P99
图4-15

## Slide 25
作为高电平功率放大器，Vcc 的选择由下式确定：
放大器工作状态选定后，vcmin 就是一个确定值。
上式说明增加Vcc 可以提高 ξ 。
而交流输出功率: P 
所以Vcc越大越好，当然前提是不能使晶体管CE击穿。
由于:
集射反向
击穿电压
3.2.3 Vcc变化对放大器工作状态的影响 P91 P93 P99
vc

## Slide 26: 3.2.4 b极激励电压振幅Vbm变化对放大器工作状态的影响 P92 P94 P99
选择合适的激励, 使VBB，Vcc，Rp不变。
当增大Vbm，放大器的工作状态：
由欠压 临界  过压过渡；
负载线由直线  直线  折线过渡
集电极电流波形ic由尖顶  尖顶  凹陷脉冲过渡
  P93 P95 P100
  旧教材P101
  P92 P94 P99
由传输特性：ic=gc(vBE  VBZ)

## Slide 27: 3.2.5 VBB变化对放大器工作状态的影响 P92 P94 P99
变化曲线和Vbm 变化时的变化曲线类似。
欠压时，Vcm (UC) 和 VBB 成正比，实现高电平基极调幅，改变 VBB即可。
当增大|VBB|(即更大的反向偏置电压），放大器的工作状态：
由欠压 临界  过压过渡；
负载线由直线  直线  折线过渡
集电极电流波形ic由尖顶  尖顶  凹陷脉冲过渡
  旧教材P101

## Slide 28: 3.3 高频功率放大器馈电电路 DC power supply P95 P97 P102
直流电源加到各电极上去的电路，称为馈电电路。
3.3.0 馈电电路组成原则
（1）保证回路
Ib0 Ib1 IC0 IC1集要有各自的通路，不能开路也不能短路。
（2）保证电压关系
vBE = VBB+vb vCE =  Vcc+vc
（3）阻隔元件
① 扼流圈 即大电感 （XL>10RL交流开路）
② 电容 （CL< RL/10 交流短路）
（4）电源端接地
交流信号或高频信号不要通过电源，否则有损耗。

## Slide 29: 3.3 高频功率放大器馈电电路 DC power supply P97 P102
3.3.1 集电极馈电线路 P95 P97 P102
集电极电流是脉冲状，频率分量丰富，应满足下列条件：
①直流电源应有效的加到集电极、发射极间，不应有其它损耗直流电能的元件；
②高频基波分量IC1应有效的流过负载回路，除了回路的损耗外，应尽可能的减小IC1 的能量损耗；
③除倍频器外，应有效的滤除高
频谐波 Icn ；
④直流电源及馈电元件的接入应尽量减少分布参数的影响;
馈电方式有串联、并联两种基本形式，取决于放大器的工作原理。
P95 P97

## Slide 30: 3.3.1 集电极馈电线路 P95 P97 P102
串馈：晶体管、回路、直流电源串联连接； 并馈：晶体管、回路、直流电源并联连接。
Lc：高频扼流圈(RF Choke)，直流时相当于短路，高频阻抗大，相当于开路，阻止高频电流通过电源，避免各级之间由于公共电源产生寄生耦合，在电源内阻上产生高频损耗。
C1 ：旁路电容。
C2 ：隔直，(DC blocking capacitor)
高频短路。
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.
  P95 P97 P102

## Slide 31: 3.3.1 集电极馈电线路
对扼流圈电感L’和电源旁路（去耦）电容C’要求：
串馈或者并馈仅指电路结构形式，无论对串馈还是并馈都有：
一般直流电源都处在高频地电位上。
加在高频高电位端也可以(如右图)，但对电路工作有较大影响。
因为使电源的分布参数与负载回路并联，电源的分布参数较大，结果会限制回路的最高工作频率，分布电容的不稳定，引起电路不稳定。
调整时的指示用电流表也接高频地电位。
直流电源加在高频高电位

## Slide 32: 3.3.1 集电极馈电线路P95 P97 P102
 | 优点 | 缺点
串馈 | Vcc, Lc, C1都处高频地电位，其分布电容不会影响回路(电源接低电位)。 | 回路处于直流高电位，电容动片不能直接接地，安装调整不方便。
并馈 | 回路处于直流地电位，电容动片直接接地，利于安装调整。 | Lc对Icm1有旁路作用， Lc 处于高频高电位，分布电容对回路有影响。
两种馈电方式的比较(略)

## Slide 33: 3.3.2 基极馈电线路（也分串馈和并馈） P96 P98 P103
基本要求：信号vb(t)应有效的加在基极、发射极间，不被其它元件旁路或损耗，直流偏置(VBB)Vbb应有效的加到基极、发射极间，不被其它元件所短路。
串、并两种固定偏置电路：

## Slide 34: 3.3.2 基极馈电线路 P96 P98 P103
①基极自给偏置 （a）图
利用Ib0（直流分量）在Rb上产生一个反偏。
C’高频旁路，使Rb上仅有直流成分。
固定偏压电路应用较少，应用较广的是自给偏置电路。
②发射极自给偏置 (c)图
该电路的优点是自动维持放大器工作的稳定性。
③零偏置电路 （几乎是零偏）工作在乙类, 不一定丙类。(b) 图
P103(2015)
P96 P98(2017)

## Slide 35: 3.3.3 作为高频功放原理的总结—— 高频功放与高频小信号放大器比较P80 P82 P88
相同点：
（1）都放大高频信号；
（2）负载都是谐振回路；
不同点：
（1）输入信号幅度；
（2）偏置，工作点，是否追求工作效率；
（3）晶体管的动态范围；
延伸——高频功放与低频功放比较
非谐振功放
相同点：
（1）功率放大，追求效率；
（2）输出功率要大；
（3）都希望输出信号不失真；
高频功放与非谐振功放不同点：
（1）高频功放效率更高；
（2）高频丙类，低频甲类、乙类输出功率要大；
（3）高频负载必须是谐振回路——确保不失真；

## Slide 36: 3.4 高频功放临界工作状态的计算 P93 P95
临界时，负载线交于vBE=eb=VBB+Vbm 这条静态曲线的交点处。
定义几个参数：
gcr为晶体管临界线斜率；
vCEminkp为临界状态时，集电极电压最小值；
Vcm1kp为临界状态时，基波电压振幅；
kp为临界状态时，集电极电压利用系数；
Vces为ce的饱和压降；
由图中可知，临界线斜率gcr为
即集电极电压最小值vCEminkp为：
  老教材P108
gcr =
vCEminkp
  类似式（4-14）
  P89 P91 P97
  图 4-11

## Slide 37: 3.4 高频功放临界工作状态的计算 P93 P95
得
(2.2)
∵集电极电压利用系数为：
由交流输出功率P
将式(2.3) 代入式(2.2)，可得
(2.3)
 1
P 

## Slide 38: 3.4 高频功放临界工作状态的计算 P93 P95
gcr为晶体管参数，临界线斜率。
例：已知晶体管参数，已知Vcc ， Po ，  临界状态，计算步骤如下：
⑷求iC最大电流iCmax ：
⑶求基波电流振幅Ic1：
⑵求临界基波电压幅度Vckp :
⑴求临界状态时的集电极电压利用系数kp：
⑸求电源（直流）电流Ic0 ： Ic0 =0() icmax
⑹求电源功率P= ： P= = Ic0  Vcc
⑺求集电极耗散功率Pc ： Pc = P=  Po
⑻求集电极效率c ： c = Po / P=

## Slide 39: 3.4 高频功放临界工作状态的计算 P93 P95
⑼求谐振电阻Rkp：
⑽求基极激励电压振幅Vbm 由右图（旧教材 图2-33）：
其中， gc为晶体管转移特性曲线的斜率:
⑾求基极偏置VBB ：
由右图（图2-33）曲线可知：
  旧P109
  Vbm
  P84 P90
gc

## Slide 40: 3.4 高频功放临界工作状态的计算 P93 P95
⑿ 求基极电流最大值ibmax：
由输入特性曲线斜率gb：
可得：
⒀求基极电流基波分量Ib1
⒂求功率增益kp
⒁ 求高频信号输入功率Pi
  旧P110
  Vbm

## Slide 41: 3.5 输出回路——匹配网络 Impedance matching P96 P98 P104
每级高频功放之间的匹配分为输入匹配电路（简称输入回路）和输出匹配电路（输出回路）。
输入回路：信号源和晶体管T的输入阻抗的匹配；
输出回路：将负载ZL 变为放大器工作状态所需的最佳负载电阻。
常有L、T型以及它们组成的多级网络。
P96 P98

## Slide 42: 3.5.0 简单输出回路
输出回路的特点（作用、要求）：
①将外接负载电阻（如天线等效电阻）变换成晶体管所要求的最佳负载电阻RP , 并要求效率高；
②滤掉高次谐波，避免在外接负载中有高次谐波功率辐射；
③输出回路要有一定的带宽，不产生失真。
④ 结构简单，调整方便。
简单说：阻抗匹配、滤波、隔离。
RP

## Slide 43: 3.5.1 L型网络 L-section network
由两个电抗元件接成L型，图(a)等效为图(b)。
为了分析问题方便，将图(a)中，X2、RL串联形式（a）变成并联形式(b)。
图（b）中，
令 谐振：
再由阻抗匹配的概念，则得到:
可求得匹配网络各元件值。
-----(C2-6)
由式(3)得：
(C2-7)

## Slide 44: 3.5.1 L型网络 L-section network
重写上页式(C2-6)：
可得：X2=QRL
上式适用于 RP>RL的情况，即把低阻抗RL变成高阻抗, 已知负载 RL 和希望的RP ，可得 X1 和 X2 。
可得：
再由谐振条件:
由上页式(C2-7)：
代入上式，可以得到
(C2-8)
和式(2-6)
(C2-9)

## Slide 45: 3.5.1 L型网络 L-section network
把高阻抗RL变成低阻抗的情况，即RP<RL的情况，按图2-36(a)处理
将图(a)的并串联形式电路变成图(b)串联形式，同理可求得匹配网络的元件值：
可以得到
比较一下：原低阻抗变高阻抗

## Slide 46: 3.5.2 型网络 Pi()- networks (了解) P99 P104
由三个电抗元件接成 型，其中有两个元件是同性质电抗，一个是异性质电抗元件。即：三个电抗元件性质不允许相同。
可以将型网络标识成两个串接的L型网络的一般形式如下图所示。
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.

## Slide 47: 3.5.2 型网络 P97 P99 P104
上页的(d)图（等效图）：
由3-3‘向右看进去：R3=
(1)
(2)
(3)
(4)
其中： = =
则有从1-1’看进去： R1= R3()
其中：=
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.

## Slide 48: 3.5.2 型网络 P97 P99 P104
将上页式(1)代入式(3)，可得R1和R2之间的关系（去掉R3 ）：
(5)
由式(5)可以得到 ：
(6)
可见选择合适的Q1和Q2，即可实现给定的阻抗变换。
由于Q2 恒大于0，可以得到：
或
这就是将R2变换为R1时，Q1应满足的条件，称为 型网络可实现的条件。
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.

## Slide 49: 3.5.2 型网络
元件值选择求得如下：
由式(2)和式(6)得：
由重写式(4)得|Xp1|：
由式(3)和式(4) 得：
由式(2) 得：
(4)
(3)
(4)

## Slide 50: 3.5.3 T型网络 (了解)
由三个电抗元件组成。
分解为两个L型网络，
需要注意：分解后的两个L型网络得串联臂和并联臂的电抗应是异性的。
所以：两个串联臂的电抗 Xs1和Xs2 是同性时， Xp分解成两个同性的电抗；
Xs1和Xs2是异性时， Xp分解成两个异性的电抗。
将R2变成R3 ，再将R3 变换成R1 ，它们之间关系为：
可以得到：
所以T型网络可实现的条件为：
其中：

## Slide 51: 3.5.3 T型网络(了解)
各元件的电抗值为：
若Xp1和Xp2 是同性电抗，则：
若Xp1和Xp2 是异性电抗，则应考虑Xp1和Xp2的正负号，求得Xp

## Slide 52: 3.5.4 互感耦合复合输出回路 (P97 P99 P105)
当中介回路（谐振回路）和天线回路调谐到全谐振状态时，天线回路对中介回路只反射电阻，不反射电抗。
反射电阻：
  P98 P100 图4-24
  P105 图4-18
  P98 P100 图4-25
  P105 图4-19

## Slide 53: 3.5.4 互感耦合复合输出回路
可见，只要调整互感M，就可以在不影响调谐的情况下，使中介回路的等效谐振电阻Rp’, 满足匹配要求，
即:
中介回路等效谐振电阻Rp’（抽头处）:
r1上吸收的功率使线圈发热，是无用功率；
r’上吸收的功率是有用功率。
  式中的P，是接入系数。本式与P99 P105的式子略有不同，教材中的式子是不考虑抽头，考虑的是整个谐振回路初级的谐振电阻。
  P98 P100 图4-25
  P105 图4-19

## Slide 54: 3.5.4 互感耦合复合输出回路
中介回路的传输效率：
可见要提高，就要提高Q0 ，减小QL
通常Q0=100～200之间，QL不可太小，否则选择性不好，滤波效果不好。一般取QL=10 左右。
为空载Q值
为有载Q值
  P98 图4-25
  P100 图4-25
  P105 图4-19

## Slide 55: 3.5.5 140M高频功率放大器(实例)
工作频率f＝140MHz，输入功率Pi=0.7W，输出功率P~= Po=5W，高频大功率管CD305。
：组成降低阻抗的T型匹配网络，谐振于工作频率，使低阻抗的晶体管输入电阻和高阻抗的信号源内阻匹配。
：并联谐振选频回路。
：串联谐振匹配网络，使负载电阻(50Ω)变换到ce两端为最佳负载值。
图中，C7、C8、C9为高频旁路电容。
：高频扼流圈。
用高频信号源 ，高频功率计 ，直流电表调谐和调整IC。
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999.

## Slide 56: 3.6 功率放大器调谐与调整 (旧教材 P118)
调谐：把回路调谐到激励信号的频率上。（调频率）
调整：把回路的等效谐振电阻调整到高频功率放大器所
要求的最佳负载电阻值上。 （调功率）
调整仪表的接入：
①各种仪表都应把一端接在高频（射频）地电位上；
②直流仪表两端并接高频旁路电容；
③测量选频回路电流时，高频电流表应接在感性支路中。
（感性支路中的电流稳定，不打表，谐振时除外）

## Slide 57: 3.6.1 谐振回路的调谐特性 (旧P119)
如上图：调C2 ，可使回路谐振于信号频率f，这时回路是纯阻性，且电阻最大，则基波电压Vcm达到最大值。
而 是最小值。
∴ iC也是最小值 , ICM 也是最小值。
而 也是最小的。而如果失谐，则IC0 变大。
结论：谐振时，IC0最小
  旧教材P118

## Slide 58: 3.6.1 谐振回路的调谐特性 (旧P119)
其它指标：
工作状态不同时的调谐：
过压状态，相当于恒压源，UC (VC)变化不明显，以IC0 作为调谐的指示依据；
欠压状态，相当于恒流源，IC0 变化不明显，以UC (VC1)作为调谐的指示依据。
谐振时
基波电压Vcm (UC )最大→回路内电流IK 最大→基波输出功率P～(Po)最大
直流电流IC0最小→ 直流功率（总功率、电源功率）P0 （P=）最小→集电极功耗PC最小
过压状态
欠压状态
  旧教材P121

## Slide 59: 3.6.2 天线回路的调谐特性 （旧教材 P121）
天线回路即图中的次级回路
调节天线回路的可调电容Cn ，天线回路对中介回路的反射电阻和电抗与Cn 的关系如下图：
反射到初级的电阻：
RA:天线等效电阻；CA:天线等效电容；XA:天线回路自电抗;
  旧P122
反射到初级的电抗：

## Slide 60: 3.6.2 天线回路的调谐特性 （旧P121）
用仪表看天线是否谐振
调天线时引起的变化
因为： XA= XCn + XL3 + XCA
当 XA=0 时，天线（次级）回路谐振，串联回路（次级）阻抗呈阻性， IA最大，只有反射电阻r’ =XM2 RA为最大值。
中介电路等效谐振电阻：Rp’ =最小， ∴ Vcm最小。
vc=Vcc Vcm cos(t) 最大， iC最大，IC0最大。
失谐时相反
  旧P122

## Slide 61: 3.6.3 总的调整方法 (旧P122)
具体方法：
①断开天线回路，调中介回路的电容C2 ，使之谐振，这时IC0最小（过压），或基波电压Vc（UC）最大（欠压）；
②调天线回路，接上天线，使两回路弱耦合，调Cn使之谐振，这时IC0最大或回路 IA 最大；
③反复调整，达到最佳效果；
④两回路都调谐后，调耦合M，使RP’满足最佳负载电阻，从而可获得最大功率输出。
两步：
①将中介回路和天线回路都调谐在信号频率上；
②改变耦合M，使中介回路的等效电阻满足晶体管工作状态所要求的最佳负载电阻值。

## Slide 62: 3.6.3 总的调整方法 (旧P123)
由曲线可知：
耦合弱（M小），反射电阻小，回路谐振电阻Rp大，工作在过压区；
耦合强（互感M大），则相反，工作在欠压区，
二者使输出基波功率P～（或Po）下降。
所以，先使M最小，然后变大，必会找到最佳耦合，使电路工作在临界状态
（以次级回路或天线回路内的电流IA 最大为指示依据）。
旧教材图2-49

## Slide 63: 3.7 倍频器 （ P100 P102 P108）
输出信号频率比输入信号频率高λ倍（λ=2,3,4…)，称倍频器。对降低主振频率，稳定频率十分有利。原因：
①晶振难于高达几十MHz。高频10-6的稳定度，误差增大；
②可以加大调频或调相发射机的频移或相移，加深调制度；
③提高发射机的稳定性，输出和输入的频率不同，减弱了寄生耦合。
分类：可分为丙类和参量倍频器。
丙类倍频器：丙类状态下n次谐波功放。用在几十MHz时。
参量倍频器：PN结的结电容的非线性变化实现倍频。用于大于100MHz时。

## Slide 64: 3.7.1 丙类倍频器 （ P100 P102 P108）
我们知道：2倍频应使IC2最大，n倍频使ICn 最大。
由：Icn=n ()  IcM
=120时， 1() =0.536，最大值
=60时， 2() =0.276，最大值
=40时， 3() =0.185，最大值
∴nmax所对应的通角为： n =
可粗略估计：
余弦脉冲电流分解系数
如3.1.6节所述，
查P372 P434 P442附表2
胡见堂，谭博文，余德泉. 固态高频电路(第2版). 长沙：国防科技大学出版社,1999. P102
  P89 P95

## Slide 65
若 VCn=VC1 （设电压相等，看电流和功率的关系）
则:
n次倍频器的输出功率仅为放大器输出基波的1/n 倍。
由： VCn= ICn  Rpn
倍频器所需的回路等效负载阻抗Rpn与n成正比。
所以：
倍频器的效率也随着n的上升而下降：
此外，n越大，导通角θ越小，需要较大的负偏压和激励电压，有可能使发射结的反向电压超过BVebo ，导致发射结击穿，所以一般取n＝3，4。
3.7.1 丙类倍频器（ P100 P102 P108）

## Slide 66: 3.7.1 丙类倍频器（ P100 P102 P108）
三倍频电路：
L3,C3调谐3f，L2C2和 L1C1串联谐振于1f、2f，短路抑制基波和二次谐波。
  旧教材P132

## Slide 67: 3.7.2 参量倍频器 parametric converter （旧P132）
(1) 变容二极管（ Varactor ）的特性
结电容随反向电压的变化而变化。
结电容：Cj=CD+CT ；
其中, CD ：扩散电容；CT ：势垒电容
当变容二极管两端加反压时， CD =0 ，
所以主要是势垒电容：
其中：Cj0: vR =0时的结电容；
vR : 加的反向电压；
VD:势垒电势
硅管:VD=0.5-0.7V;锗管: VD=0.1-0.3V
 :结电容变化指数，取决于杂质的分布情况。
结电容随vR变化曲线：
(成非线性关系)
是构成压控振荡器（VCO）的核心器件
P130 P137
参量 ——时变电抗参数
（5-38） P129

## Slide 68: 3.7.2 参量倍频器 parametric converter
(2) 变容管倍频器
L1C1组成带通滤波器，谐振于f1 ，信号加于Cj 上，非线性作用，在Cj上端产生非正弦波，LnCn谐振于nf1 ,在RL上输出n倍频电压输出。
End of Chapter3
  旧教材P134

## Slide 69: 功率放大器的几种典型的工作状态
P81 P83 P89